## Slide 1: TC 3003B Implementación de redes de área amplia
VPNs IPsec de sitio a sitio (LAN a LAN)
ITESM Campus Querétaro

## Slide 2
Las VPNs IPsec de sitio a sitio (LAN a LAN) son la solución más versátil para el cifrado de sitio a sitio porque son la única solución que permite la interoperabilidad de múltiples proveedores.
Es difícil de administrar en redes grandes.
VPNs IPsec de sitio a sitio (LAN a LAN)

## Slide 3
Ejemplo de configuración de VPNs IPsec

## Slide 4
Paso 1. Cree una ACL para cifrar el tráfico.
En este ejemplo, el tráfico de 10.1.1.0/24 a 172.16.2.0/24 está encriptado. El tráfico que no coincide con la lista de acceso no está encriptado para Internet.
  access-list 100 permit ip 10.1.1.0 0.0.0.255 172.16.2.0 0.0.0.255
Configuración de VPNs Ipsec
Router A

## Slide 5
Paso 2. Configure una política ISAKMP mediante el comando:
crypto isakmp policy priority
Dentro del modo de configuración de la política ISAKMP, el cifrado, el hash, la autenticación y el grupo DH se pueden especificar con los siguientes comandos:
encryption {des | 3des | aes | aes192 | aes 256}
hash {sha | sha256 | sha384 | md5}
authentication {rsa-sig | rsa-encr | pre-share}
group {1 | 2 | 5 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 24}
priority asigna una prioridad a la política, donde 1 es la prioridad más alta.
Un algoritmo hash es un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque de datos en una nueva serie de caracteres con una longitud fija.
Configuración de VPNs Ipsec
Router A

## Slide 6
Paso 2. Cree una política ISAKMP para las negociaciones de la Fase 1 para los túneles L2L.
  crypto isakmp policy 10
  encryption aes
  hash sha256
  authentication pre-share
  group 14
Configuración de VPNs Ipsec
Router A

## Slide 7
Paso 3. Especifique la clave pre-compartida y la dirección del par remoto para que coincida con el túnel L2L
  crypto isakmp key vpnuser address 10.0.0.2
Configuración de VPNs Ipsec
Router A

## Slide 8
Paso 4. Crear la política de Fase 2 para la negociación de IPsec
  crypto ipsec transform-set myset esp-aes esp-sha256-hmac
Configuración de VPNs Ipsec
Router A

## Slide 9
Paso 5. Cree el mapa criptográfico. Especifique una lista de control de acceso (ACL) y define la identidad del host IP remoto.
  crypto map mymap 10 ipsec-isakmp
  set peer 10.0.0.2
  set transform-set myset
  match address 100
Configuración de VPNs Ipsec
Router A

## Slide 10
Paso 6. Aplicar el mapa criptográfico en la interfaz de salida del RouterA.
  interface GigabitEthernet0/0
  ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
  crypto map mymap
Configuración de VPNs Ipsec
Router A

## Slide 11
Paso 7. Crear una ruta por default hacia el ISP o la nube de Internet.
  ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.2
Configuración de VPNs Ipsec
Router A

## Slide 12
Paso 1. Cree una ACL para cifrar el tráfico.
En este ejemplo, el tráfico de 172.16.2.0/24 a 10.1.1.0/24 está encriptado. El tráfico que no coincide con la lista de acceso no está encriptado para Internet.
  access-list 100 permit ip 172.16.2.0 0.0.0.255 10.1.1.0 0.0.0.255
Configuración de VPNs Ipsec
Router B

## Slide 13
Paso 2. Cree una política ISAKMP para las negociaciones de la Fase 1 para los túneles L2L.
  crypto isakmp policy 10
  encryption aes
  hash sha256
  authentication pre-share
  group 14
Configuración de VPNs Ipsec
Router B

## Slide 14
Paso 3. Especifique la clave pre-compartida y la dirección del par remoto para que coincida con el túnel L2L
  crypto isakmp key vpnuser address 172.16.1.1
Configuración de VPNs Ipsec
Router B

## Slide 15
Paso 4. Crear la política de Fase 2 para la negociación de IPsec
  crypto ipsec transform-set myset esp-aes esp-sha256-hmac
Configuración de VPNs Ipsec
Router B

## Slide 16
Paso 5. Cree el mapa criptográfico. Especifique una lista de control de acceso (ACL) y define la identidad del host IP remoto.
  crypto map mymap 10 ipsec-isakmp
  set peer 172.16.1.1
  set transform-set myset
  match address 100
Configuración de VPNs Ipsec
Router B

## Slide 17
Paso 6. Aplicar el mapa criptográfico en la interfaz de salida del RouterB.
  interface GigabitEthernet0/0
  ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
  crypto map mymap
Configuración de VPNs Ipsec
Router B

## Slide 18
Paso 7. Crear una ruta por default hacia el ISP o la nube de Internet.
  ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
Configuración de VPNs Ipsec
Router B

## Slide 19
Los comandos que pueden proporcionar información para verificar el funcionamiento de una VPN de sitio a sitio incluyen:
show interface tunnel100 | include Tunnel protocol
show ip ospf neighbor
show ip route ospf
show crypto isakmp sa
show crypto ipsec sa
Verificar VPN de sitio a sitio