## Slide 1: DHCPv4
Switching, Routing y Wireless Essentials v7.0 (SRWE)
Notes: Programa Cisco Networking Academy Switching, Routing y Wireless Essentials v7.0 (SRWE)
Módulo 7 — DHCPv4

## Slide 2: Conceptos DHCPv4
Notes: 7- DHCPv4
7.1 — Conceptos DHCPv4

## Slide 3: Conceptos DHCPv4 Servidor y cliente
Dynamic Host Configuration Protocol v4 (DHCPv4) asigna direcciones IPv4 y otra información de configuración de red dinámicamente. Dado que los clientes de escritorio suelen componer gran parte de los nodos de red, DHCPv4 es una herramienta extremadamente útil para los administradores de red y que ahorra mucho tiempo.
Un servidor de DHCPv4 dedicado es escalable y relativamente fácil de administrar. Sin embargo, en una sucursal pequeña o ubicación SOHO, se puede configurar un router Cisco para proporcionar servicios DHCPv4 sin necesidad de un servidor dedicado. El software Cisco IOS admite un servidor DHCPv4 con funciones completas opcional.
Notes: 7 — DHCPv4
7.1 – Conceptos DHCPv4
7.1.1 — Servidor y cliente DHCPv4

## Slide 4: Conceptos DHCPv4 Servidor y cliente (Cont.)
El servidor DHCPv4 asigna dinámicamente, o arrienda, una dirección IPv4 de un conjunto de direcciones durante un período limitado elegido por el servidor o hasta que el cliente ya no necesite la dirección.
Los clientes arriendan la información del servidor durante un período definido administrativamente. Los administradores configuran los servidores de DHCPv4 para establecer los arrendamientos, a fin de que caduquen a distintos intervalos. El arrendamiento típicamente dura de 24 horas a una semana o más. Cuando caduca el arrendamiento, el cliente debe solicitar otra dirección, aunque generalmente se le vuelve a asignar la misma.
Notes: 7 — DHCPv4
7.1 – Conceptos DHCPv4
7.1.1 — Servidor y cliente DHCPv4

## Slide 5: Conceptos DHCPv4 OperaciónDHCPv4
DHCPv4 funciona en un modo cliente/servidor. Cuando un cliente se comunica con un servidor de DHCPv4, el servidor asigna o arrienda una dirección IPv4 a ese cliente.
El cliente se conecta a la red con esa dirección IPv4 arrendada hasta que caduque el arrendamiento. El cliente debe ponerse en contacto con el servidor de DHCP periódicamente para extender el arrendamiento.
Este mecanismo de arrendamiento asegura que los clientes que se trasladan o se desconectan no mantengan las direcciones que ya no necesitan.
Cuando caduca un arrendamiento, el servidor de DHCP devuelve la dirección al conjunto, donde se puede volver a asignar según sea necesario.
Notes: 7 — DHCPv4
7.1 – Conceptos DHCPv4
7.1.2 — Operación DHCPv4

## Slide 6: Conceptos DHCPv4 Pasos para obtener una concesión
Cuando el cliente arranca (o quiere unirse a una red), comienza un proceso de cuatro pasos para obtener un arrendamiento:
Detección de DHCP (DHCPDISCOVER)
Oferta de DHCP (DHCPOFFER)
Solicitud de DHCP (DHCPREQUEST)
Acuse de recibo de DHCP (DHCPACK)
Notes: 7 — DHCPv4
7.1 – Conceptos DHCPv4
7.1.3 — Pasos para obtener un arriendo

## Slide 7: Conceptos DHCPv4 Pasos para renovar una concesión
Antes de la expiración de la concesión, el cliente inicia un proceso de dos pasos para renovar la concesión con el servidor DHCPv4, como se muestra en la figura:
1.Solicitud de DHCP (DHCPREQUEST)
Antes de que caduque el arrendamiento, el cliente envía un mensaje DHCPREQUEST directamente al servidor de DHCPv4 que ofreció la dirección IPv4 en primera instancia. Si no se recibe un mensaje DHCPACK dentro de una cantidad de tiempo especificada, el cliente transmite otro mensaje DHCPREQUEST de modo que uno de los otros servidores de DHCPv4 pueda extender el arrendamiento.
2.Acuse de recibo de DHCP (DHCPACK)
Al recibir el mensaje DHCPREQUEST, el servidor verifica la información del arrendamiento al devolver un DHCPACK.
Nota: Estos mensajes (principalmente DHCPOFFER y DHCPACK) se pueden enviar como unidifusión o difusión según la IETF RFC 2131.
Notes: 7 — DHCPv4
7.1 – Conceptos DHCPv4
7.1.4 — Pasos para renovar un arrendamiento
7.1.5 — Compruebe su comprensión — DHCPv4 Conceptos

## Slide 8: Configurar un servidor DHCPv4 del IOS de Cisco
Notes: 7- DHCPv4
7.2 — Configurar un servidor DHCPv4 del IOS de Cisco

## Slide 9: Configurar un servidor DHCPv4 del IOS de Cisco Servidor DHCPv4
Ahora usted tiene una comprensión básica de cómo funciona DHCPv4 y cómo puede hacer su trabajo un poco más fácil. Un router Cisco que ejecuta el software IOS de Cisco puede configurarse para que funcione como servidor de DHCPv4. El servidor de DHCPv4 que utiliza IOS de Cisco asigna y administra direcciones IPv4 de conjuntos de direcciones especificados dentro del router para los clientes DHCPv4.
Notes: 7 — DHCPv4
7.2 – Configure un servidor DHCPv4 del IOS de Cisco
7.2.1 – Configure un servidor DHCPv4 del IOS de Cisco

## Slide 10: Configurar un servidor DHCPv4 del IOS de Cisco Pasos para configurar un servidor DHCPv4 de Cisco IOS
Utilice los siguientes pasos para configurar un servidor DHCPv4 del IOS de Cisco:
Paso 1. Excluir direcciones IPv4 Se puede excluir una única dirección o un rango de direcciones especificando la dirección más baja y la dirección más alta del rango. Las direcciones excluidas deben incluir las direcciones asignadas a los routers, a los servidores, a las impresoras y a los demás dispositivos que se configuraron o se configurarán manualmente. También puede introducir el comando varias veces. El comando es ip dhcp excluded-address low-address [high-address]
Paso 2. Defina un nombre de grupo DHCPv4. El comando ip dhcp pool pool-name crea un conjunto con el nombre especificado y coloca al router en el modo de configuración de DHCPv4, que se identifica con el indicador Router(dhcp-config)#.
Notes: 7 — DHCPv4
7.2 – Configure un servidor DHCPv4 del IOS de Cisco
7.2.2 — Pasos para configurar un servidor DHCPv4 del IOS de Cisco

## Slide 11: Configurar un servidor DHCPv4 del IOS de Cisco Pasos para configurar un servidor DHCPv4 de Cisco IOS (Cont.)
Paso 3. Configure el grupo DHCPv4. El conjunto de direcciones y el router de gateway predeterminado deben estar configurados. Utilice la instrucción network para definir el rango de direcciones disponibles. Utilice el comando default-router para definir el router de gateway predeterminado. Estos comandos y otros comandos opcionales se muestran en la tabla.
Tarea | Comando de IOS
Definir el conjunto de direcciones. | network network-number [mask ¦ / prefix-length]
Definir el router o gateway predeterminado. | default-router address [ address2….address8]
Definir un servidor DNS. | dns-server address [ address2…address8]
Definir el nombre de dominio. | domain-name domain
Definir la duración de la concesión DHCP. | lease {days [hours [ minutes]] ¦ infinite}
Definir el servidor WINS con NetBIOS. | netbios-name-server address [ address2…address8]
Notes: 7 — DHCPv4
7.2 – Configure un servidor DHCPv4 del IOS de Cisco
7.2.2 — Pasos para configurar un servidor DHCPv4 del IOS de Cisco (Cont.)

## Slide 12: Ejemplo de configuración de servidor DHCPv4 de Cisco IOS
Notes: 7 — DHCPv4
7.2 – Configure un servidor DHCPv4 del IOS de Cisco
7.2.3 — Ejemplo de Configuración

## Slide 13: Configurar un servidor DHCPv4 del IOS de Cisco Verifique que DHCPv4 esté activo
Utilice los comandos de la tabla para verificar que el servidor DHCPv4 del IOS de Cisco esté operativo.
Comando | Descripción
show running-config ¦ section dhcp | Muestra los comandos DHCPv4 configurados en el router.
show ip dhcp binding | Muestra una lista de todos los enlaces de dirección IPv4 a dirección MAC proporcionadas por el servicio de DHCPv4.
show ip dhcp server statistics | Muestra información relacionada al numero de mensajes DHCPv4 que han sido mandados y recibidos.
Notes: 7 — DHCPv4
7.2 – Configure un servidor DHCPv4 del IOS de Cisco
7.2.4 — Verificación DHCPv4

## Slide 14: Configurar un servidor DHCPv4 del IOS de Cisco Verifique la configuración DHCPv4
Como se muestra en el ejemplo, la salida del comando show running-config | section dhcp muestra los comandos DHCPv4 configurados en R1. EL parámetro | section muestra solamente los comandos asociados a la configuración de DHCPv4.
Notes: 7 — DHCPv4
7.2 – Configure un servidor DHCPv4 del IOS de Cisco
7.2.5 — Verifique que DHCPv4 esté operativo

## Slide 15: Configurar un servidor DHCPv4 del IOS de Cisco Verifique los enlaces DHCPv4
Como se muestra en el ejemplo, el funcionamiento de DHCPv4 se puede verificar utilizando e comando show ip dhcp binding . Este comando muestra una lista de todas las vinculaciones de la dirección IPv4 con la dirección MAC que fueron proporcionadas por el servicio DHCPv4.
Notes: 7 — DHCPv4
7.2 – Configure un servidor DHCPv4 del IOS de Cisco
7.2.5 — Verifique que DHCPv4 esté operativo (cont.)

## Slide 16: Configurar un servidor DHCPv4 del IOS de Cisco Verifique las estadísticas de DHCPv4
La salida de show ip dhcp server statistics e utiliza para verificar que los mensajes están siendo recibidos o enviados por el router. Este comando muestra información de conteo con respecto a la cantidad de mensajes DHCPv4 que se enviaron y recibieron.
Notes: 7 — DHCPv4
7.2 – Configure un servidor DHCPv4 del IOS de Cisco
7.2.5 — Verifique que DHCPv4 esté operativo (cont.)

## Slide 17: Configurar un servidor DHCPv4 del IOS de Cisco Verificar el direccionamiento IPv4 recibido del cliente DHCPv4
El comando ipconfig /all, cuando se emite en PC1, muestra los parámetros TCP/IP, como se muestra en el ejemplo. Dado que la PC1 se conectó al segmento de red 192.168.10.0/24, recibió automáticamente un sufijo DNS, una dirección IPv4, una máscara de subred, un gateway predeterminado y una dirección del servidor DNS de ese pool. No se requiere ninguna configuración de interfaz del router específica de DHCP. Si una computadora está conectada a un segmento de red que tiene un pool de DHCPv4 disponible, la computadora puede obtener una dirección IPv4 del pool adecuado de manera automática.
Notes: 7 — DHCPv4
7.2 – Configure un servidor DHCPv4 del IOS de Cisco
7.2.5 — Verifique que DHCPv4 esté operativo (cont.)
7.2.6 — Comprobador de sintaxis — Configurar DHCPv4

## Slide 18: Configurar un servidor DHCPv4 del IOS de Cisco Desactivar el servidor DHCPv4
El servicio DHCPv4 está habilitado de manera predeterminada. Para deshabilitar el servicio, use el comando no service dhcp global configuration mode. Utilice el comando del modo de configuración del global service dhcp para volver a activar el proceso del servidor de DHCPv4. Si los parámetros no se configuran, active el servicio no tiene ningún efecto.
Nota: Si se borra los enlaces DHCP o se detiene y reinicia el servicio DHCP, se pueden asignar direcciones IP duplicadas en la red.
Notes: 7 — DHCPv4
7.2 – Configure un servidor DHCPv4 del IOS de Cisco
7.2.7 — Desactive el servidor DHCPv4 del IOS de Cisco

## Slide 19: Configurar un servidor DHCPv4 del IOS de Cisco Relay DHCPv4
En una red jerárquica compleja, los servidores empresariales suelen estar ubicados en una central. Estos servidores pueden proporcionar servicios DHCP, DNS, TFTP y FTP para la red. Generalmente, los clientes de red no se encuentran en la misma subred que esos servidores. Para ubicar los servidores y recibir servicios, los clientes con frecuencia utilizan mensajes de difusión.
En la figura, la PC1 intenta adquirir una dirección IPv4 de un servidor de DHCPv4 mediante un mensaje de difusión. En esta situación, el router R1 no está configurado como servidor de DHCPv4 y no reenvía el mensaje de difusión. Dado que el servidor de DHCPv4 está ubicado en una red diferente, la PC1 no puede recibir una dirección IP mediante DHCP. R1 debe configurarse para retransmitir mensajes DHCPv4 al servidor DHCPv4.
Notes: 7 — DHCPv4
7.2 – Configure un servidor DHCPv4 del IOS de Cisco
7.2.8 — Relé DHCPv4

## Slide 20: Configurar un servidor DHCPv4 del IOS de Cisco Relay DHCPv4
Configure R1 con el comando de configuración ip helper-address address interface. Esto hará que R1 retransmita transmisiones DHCPv4 al servidor DHCPv4. Como se muestra en el ejemplo, la interfaz en R1 que recibe la difusión desde PC1 está configurada para retransmitir la dirección DHCPv4 al servidor DHCPv4 en 192.168.11.6.
Cuando se configura el R1 como agente de retransmisión DHCPv4, acepta solicitudes de difusión para el servicio DHCPv4 y, a continuación, reenvía dichas solicitudes en forma de unidifusión a la dirección IPv4 192.168.11.6. El administrador de red puede utilizar el comando show ip interface para verificar la configuración.
Notes: 7 — DHCPv4
7.2 – Configure un servidor DHCPv4 del IOS de Cisco
7.2.8 – DHCPv4 Relay (Cont.)