## Slide 1: Objetivos de esta sesión
Estudiar y entender direccionamiento IPv4,
los crear
esquemas de esquemas de
direccionamiento y reconocer esquemas con
base de una dirección IP y su máscara..
IPv4

## Slide 2: Direccionamiento IPv4 (Classful)
Diseñado al inicio de 1980
Se usan 4 bytes para identificar de manera
única cada dispositivo de red.
Notación Punto Decimal
A . B . C . D 132 . 163 . 128 . 17
¿Cómo reconocer que parte pertenece a la red y
que parte a un host?

## Slide 3: Direccionamiento IPv4
continuación
Cinco clases diseñadas : A, B, C, D, E
Multicast
Investigación
Clase | Bytes reservados por la clase | Bytes para identificar Hosts | Formato direccionamiento
A | 1 | 3 | A . X . Y . Z
B | 2 | 2 | B . B . X . Y
C | 3 | 1 | C . C . C. X
D | 0 | 4 | X . Y . Z . W
E | 0 | 4 | X . Y . Z . W

## Slide 4: Direccionamiento IPv4
continuación
Bytes para Network y
Host en Classful
Rango de cada clase en binario
b1
b32
A | N | H | H | H
B | N | N | H | H
C | N | N | N | H
D | H | H | H | H
E | H | H | H | H
A | 00000000 | 01111111
B | 10000000 | 10111111
C | 11000000 | 11011111
D | 11100000 | 11101111
E | 11110000 | 11111111

## Slide 5: Direccionamiento IPv4
continuación
Clase | Rango | # Posible de redes | # de Host por red
A | 0-127 | 128 | 16,777,214
B | 128-191 | 16,384 | 65,534
C | 192-223 | 2,097,152 | 254
D | 224-239 |  | 
E | 240-255 |  | 

## Slide 6: Ejercicio de clase
¿A qué clase pertenecen las siguientes direcciones de red?
Dirección IPv4 | Clase
127. 0. 0. 0 | 
65. 0. 0. 0 | 
192. 0. 0. 0 | 
172. 16. 0. 0 | 
225. 255. 254. 245 | 

## Slide 7: Direccionamiento IPv4
continuación
Redes Reservadas
La dirección IP 127.0.0.1 es la dirección LoopBack para cualquier NIC
10.0.0.0 | 10.255.255.255
172.16.0.0 | 172.31.255.255
192.168.0.0 | 192.168.255.255

## Slide 8: Dirección IP y prefijo de red
En esquemas de subneteo el prefijo de red es un número entero (cuando mucho igual a 30) que da información valiosa del esquema utilizado
10. 25. 96. 0 / 22
El prefijo indica la posición del Byte Crítico (BC). Este Byte nos da información para calcular el desplazamiento entre subredes, nos permite construir máscaras de subneto y nos da información del número de bits que se han utilizado para crear subredes y ,por consecuencia, el número de bits de la sección de hosts.

## Slide 9: Método base 10 para crear subredes y máscaras de red.
El método consiste en realizar sólo operaciones en
base 10.
El método no requiere realizar transformaciones a
binario
Minimiza los errores en cálculos.
Método muy rápido para crear subredes
No es necesario el uso de una calculadora

## Slide 10
Método base 10 para crear subredes y máscaras de red.
¿Qué necesito conocer para aplicar el método base 10?
1. Las direcciones IPv4 están compuestas de 32 bits.
2. Que el prefijo de red es la suma de los bits de Reserva de la clase y los bits utilizados para crear subredes (R+s).
R=8
s=13
Prefijo = /21

## Slide 11: Método base 10 para crear subredes y máscaras de red.
¿Qué necesito conocer para aplicar el método base 10?
3. Que los bits de host son la resta de 32 y el valor del
prefijo.
4. Que el Byte Crítico (BC) es aquel en donde está ubicado el último bit de subneteo.
R=8
s=13 h=11
BC

## Slide 12
Método base 10 para crear subredes y
máscaras de red.
¿Qué necesito conocer para aplicar el método base 10?
5. Que en
el Byte
el byte o
Crítico, los bits que “faltan”
llegar a la siguiente
para
completar
frontera se
denominan por la literal k.
6. Que elevar
2k
BC
representa el
desplazamiento
entre
subredes.
k=3
23 = 8

## Slide 13: Creación de máscaras de subredes
Creación de mascarás
1) El valor en la posición del Byte Crítico resulta al restar al valor 256 el valor del desplazamiento.
255 . 255 . 248 . 0
2) Los bytes que se encuentran a la izquierda del Byte Crítico les corresponde un valor de 255 y los que se encuentran a la derecha un valor de 0.

## Slide 14: Ejercicio de Creación de máscaras
Con base en la información de la IP y el prefijo de red, determina: (a) la posición del BC, (b) el valor de k y (c) la mascará de subred.
Dir IP / prefijo red | Pos BC | k | Máscara de subred
135. 21. 0. 0 / 19 |  |  | 
1. 0. 0. 0 / 26 |  |  | 
145. 0. 0. 0 / 22 |  |  | 
10. 0. 0. 0 / 13 |  |  | 

## Slide 15: Direcciones Broadcast
La dirección broadcast de una dirección IPv4 se forma al copiar, dependiendo la clase a la que pertenece la dirección IP, los valores de los Bytes de reserva y asignar el valor de 255 a los Bytes que se encuentran a la derecha de los de reserva.
Dirección IP | Dir Broadcast
129. 10. 0. 0 | 
68. 0. 0. 0 | 
195. 79. 1. 0 | 
130. 0. 0. 0 | 
221. 0. 0. 0 | 

## Slide 16: Direccionamiento IPv4
continuación
Creación de Subredes
Para crear subredes se toman bits prestados de la porción Host de la dirección IP de la clase (izquierda a derecha).
Los bits restantes son utilizados para numerar cada host dentro de cada subred.
La primera subred (dirección que identifica la red de la clase) y la última subred (broadcast) no se utilizan en un equema classful.

## Slide 17: Direccionamiento IPv4
continuación
Cada ocasión que tomamos un bit prestado para crear
subredes, dividimos cada bloque por la mitad.

## Slide 18: Ejemplo 1.1
Desarrolla el esquema de direccionamiento apropiado utilizando la dirección 112.0.0.0 y 13 bits prestados para crear subredes.
1) Identificar la clase, los bytes reservados por clase y la porción original de bits para hosts
Reservados
por clase
Bytes para hosts

## Slide 19: Ejemplo 1.1
Desarrolla el esquema de direccionamiento apropiado utilizando la dirección 112.0.0.0 y 13 bits prestados para crear subredes.
2) Identificar el inicio y el fin de los bits que se tomarán
prestados
Reservados
por clase
bits para hosts
bits para subredes

## Slide 20: Ejemplo 1.1
3) Identificar el Byte Crítico e identificar los bits usados para subredes y para hosts en este byte.
continuación
Bits hosts
Bits subred
4) El número total de bits que identifican la porción de host en el Byte Crítico es utilizado para calcular el desplazamiento de cada subred.
Desplazamiento_Subred = 2#bits de host en el byte más importante

## Slide 21: Ejemplo 1.1
continuación
5) Utilizar el desplazamiento calculado en el paso 4 y crear la primera columna de la tabla. No olvidar que el desplazamiento se da en el Byte Crítico.
# Subred | Dir. IP Inicial | Primera IP asignable | Última IP Asignable | Dir. IP Broadcast
0 |  |  |  | 
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  |