## Slide 1: Conceptos de la FHRP
Switching, Routing y Wireless Essentials (SRWE)
Notes: Programa Cisco Networking Academy
Switching, Routing y Wireless Essentials (SRWE)
Módulo 9: Conceptos de la FHRP

## Slide 2: Protocolos de redundancia de primer salto
Notes: 9 – Conceptos de FHRP
9.1 – Protocolos de redundancia de primer salto

## Slide 3: First Hop Redundancy Protocols Limitaciones del gateway predeterminado
Los dispositivos finales generalmente se configuran con una única dirección IPv4 de puerta de enlace predeterminada.
Si falla la interfaz de enrutador de puerta de enlace predeterminada, los hosts LAN pierden conectividad LAN externa.
Esto ocurre incluso si existe un enrutador redundante o un conmutador de capa 3 que podría servir como puerta de enlace predeterminada.
Los protocolos de redundancia de primer salto (FHRP) son mecanismos que proporcionan puertas de enlace predeterminadas alternativas en redes conmutadas donde dos o más enrutadores están conectados a las mismas VLAN.
Notes: 9 – Conceptos de FHRP
9.1 – Protocolos de redundancia de primer salto
9.1.1 – Limitaciones del Gateway predeterminado

## Slide 4: First Hop Redundancy Protocols Redundancia del router
Una forma de evitar un único punto de falla en el gateway predeterminado es implementar un router virtual. Para implementar este tipo de redundancia de enrutadores, varios enrutadores están configurados para trabajar juntos y presentar la ilusión de un solo enrutador a los hosts en la LAN. Al compartir una dirección IP y una dirección MAC, dos o más routers pueden funcionar como un único router virtual.
La dirección IPv4 del router virtual se configura como la puerta de enlace predeterminada para las estaciones de trabajo de un segmento específico de IPv4.
Cuando se envían tramas desde los dispositivos host hacia el gateway predeterminado, los hosts utilizan ARP para resolver la dirección MAC asociada a la dirección IPv4 del gateway predeterminado. La resolución de ARP devuelve la dirección MAC del router virtual. El router actualmente activo dentro del grupo de routers virtuales puede procesar físicamente las tramas que se envían a la dirección MAC del router virtual.
Los protocolos se utilizan para identificar dos o más routers como los dispositivos responsables de procesar tramas que se envían a la dirección MAC o IP de un único router virtual. Los dispositivos host envían el tráfico a la dirección del router virtual. El router físico que reenvía este tráfico es transparente para los dispositivos host.
Notes: 9 – Conceptos de FHRP
9.1 – Protocolos de redundancia de primer salto
9.1.2 – Redundancia del router

## Slide 5: First Hop Redundancy Protocols Redundancia del router (Cont.)
Un protocolo de redundancia proporciona el mecanismo para determinar qué router debe cumplir la función activa en el reenvío de tráfico. Además, determina cuándo un router de reserva debe asumir la función de reenvío. La transición entre los routers de reenvío es transparente para los dispositivos finales.
La capacidad que tiene una red para recuperarse dinámicamente de la falla de un dispositivo que funciona como gateway predeterminado se conoce como “redundancia de primer salto”.
Notes: 9 – Conceptos de FHRP
9.1 – Protocolos de redundancia de primer salto
9.1.2 — Redundancia del router (cont.)

## Slide 6: Protocolos de redundancia del primer salto (First Hop Redundancy Protocols) Pasos para la conmutación por error del enrutador
Cuando falla el router activo, el protocolo de redundancia hace que el router de reserva asuma el nuevo rol de router activo, como se muestra en la figura. Estos son los pasos que se llevan a cabo cuando falla el router activo:
  El router de reserva deja de recibir los mensajes de saludo del router de reenvío.
  El router de reserva asume la función del router de reenvío.
  Debido a que el nuevo router de reenvío asume tanto la dirección IPv4 como la dirección MAC del router virtual, los dispositivos host no perciben ninguna interrupción en el servicio.
Notes: 9 – Conceptos de FHRP
9.1 – Protocolos de redundancia de primer salto
9.1.3 – Pasos para la conmutación por falla del router

## Slide 7: First Hop Redundancy Protocols Opciones FHRP
Opciones de FHRP | Descripción
Protocolo de router de reserva directa (HSRP, Hot Standby Router Protocol) | HSRP es un FHRP propiedad de Cisco que está diseñado para permitir la conmutación por error transparente de un dispositivo IPv4 de primer salto. HSRP se utiliza en un grupo de routers para seleccionar un dispositivo activo y un dispositivo de reserva. El dispositivo activo es el dispositivo que se utiliza para enrutar paquetes; el dispositivo en espera es el dispositivo que se hace cargo cuando falla el dispositivo activo o cuando se cumplen las condiciones preestablecidas.
HSRP para IPv6 | Este es un FHRP propiedad de Cisco que proporciona la misma funcionalidad de HSRP, pero en un entorno IPv6. Un grupo IPv6 HSRP tiene una dirección MAC virtual derivada del número del grupo HSRP y una dirección IPv6 link-local virtual derivada de la dirección MAC virtual HSRP. Cuando el grupo HSRP está activo, se envían anuncios de router (RA) periódicos para la dirección IPv6 link-local virtual HSRP. Cuando el grupo se vuelve inactivo, estos RA se detienen después de enviar un RA final.
Virtual Router Redundancy Protocol versión 2 (VRRPv2) | Este es un protocolo de elección no patentado que asigna dinámicamente la responsabilidad de uno o más enrutadores virtuales a los enrutadores VRRP en una LAN IPv4. Esto permite que varios routers en un enlace multiacceso utilicen la misma dirección IPv4 virtual. En una configuración VRRP, se elige un router como router virtual maestro, mientras que el resto funciona como respaldo en caso de que falle el router virtual maestro.
VRRPv3 | Proporciona la capacidad de admitir direcciones IPv4 e IPv6. VRRPv3 funciona en entornos de varios proveedores y es más escalable que VRRPv2.
Protocolo de equilibrio de carga del gateway (GLBP) | Este es un FHRP propiedad de Cisco que protege el tráfico de datos de un enrutador o circuito fallido, como HSRP y VRRP, al tiempo que permite el equilibrio de carga (también llamado carga compartida) entre un grupo de enrutadores redundantes.
GLBP para IPv6 | FHRP exclusivo de Cisco que proporciona la misma funcionalidad de GLBP pero en un entorno IPv6. GLBP para IPv6 proporciona un respaldo de router automático para los hosts IPv6 configurados con un único gateway predeterminado en una LAN. Se combinan varios routers de primer salto en la LAN para ofrecer un único router IPv6 virtual de primer salto y, al mismo tiempo, compartir la carga de reenvío de paquetes IPv6.
Protocolo de detección del router ICMP (IRDP, ICMP Router Discovery Protocol) | Especificado en RFC 1256, IRDP es una solución FHRP heredada. IRDP permite que los hosts IPv4 ubiquen routers que proporcionan conectividad IPv4 a otras redes IP (no locales).
Notes: 9 – Conceptos de FHRP
9.1 – Protocolos de redundancia de primer salto
9.1.4 — Opciones de FHRP
9.1.5 — Compruebe su comprensión — Protocolos de redundancia de primer salto

## Slide 8: HSRP
Notes: 9 – Conceptos de FHRP
9.2 — HSRP

## Slide 9: HSRP HSRP: Descripción general
Cisco proporciona HSRP y HSRP para IPv6 como una forma de evitar la pérdida de acceso externo a la red si falla el router predeterminado. Es el protocolo FHRP exclusivo de Cisco diseñado para permitir la conmutación por falla transparente de los dispositivos IPv4 de primer salto.
HSRP proporciona una alta disponibilidad de red, ya que proporciona redundancia de routing de primer salto para los hosts IPv4 en las redes configuradas con una dirección IPv4 de gateway predeterminado. HSRP se utiliza en un grupo de routers para seleccionar un dispositivo activo y un dispositivo de reserva. En un grupo de interfaces de dispositivo, el dispositivo activo es aquel que se utiliza para enrutar paquetes, y el dispositivo de reserva es el que toma el control cuando falla el dispositivo activo o cuando se cumplen condiciones previamente establecidas. La función del router de suspensión del HSRP es controlar el estado operativo del grupo de HSRP y asumir rápidamente la responsabilidad de reenvío de paquetes si falla el router activo.
Notes: 9 – Conceptos de FHRP
9.2 — HSRP
9.2.1 – Descripción general de HSRP

## Slide 10: HSRP (Hot Standby Router Protocol Prioridad e Intento de Prioridad del HSRP
El rol de los routers activos y de reserva se determina durante el proceso de elección del HSRP. De manera predeterminada, el router con la dirección IPv4 numéricamente más alta se elige como router activo. Sin embargo, siempre es mejor controlar cómo funcionará su red en condiciones normales en lugar de dejarlo librado al azar.
La prioridad HSRP se puede utilizar para determinar el router activo.
El router con la prioridad HSRP más alta será el router activo.
De manera predeterminada, la prioridad HSRP es 100.
Si las prioridades son iguales, el router con la dirección IPv4 numéricamente más alta es elegido como router activo.
Para configurar un router para que sea el router activo, utilice el comando de interfaz standby priority . El rango de prioridad HSRP es de 0 a 255.
Notes: 9 – Conceptos de FHRP
9.2 — HSRP
9.2.2 – Prioridad e intento de prioridad del HSRP

## Slide 11: HSRP Prioridad e intento de prioridad del HSRP (Cont.)
De forma predeterminada, después de que un router se convierte en el router activo, seguirá siendo el router activo incluso si otro router está disponible en línea con una prioridad HSRP más alta.
Para forzar un nuevo proceso de elección HSRP cuando un router de mayor prioridad entra en línea, la preferencia debe habilitarse mediante el comando standby preempt El intento de prioridad es la capacidad de un router HSRP de activar el proceso de la nueva elección. Con este intento de prioridad activado, un router disponible en línea con una prioridad HSRP más alta asume el rol de router activo.
El intento de prioridad solo permite que un router se convierta en router activo si tiene una prioridad más alta. Un router habilitado para intento de propiedad, con una prioridad equivalente pero una dirección IPv4 más alta, no desplazará la prioridad de un router activo. Consulte la topología de la figura.
Nota: Si el intento de prioridad está desactivado, el router que arranque primero será el router activo si no hay otros routers en línea durante el proceso de elección.
Notes: 9 – Conceptos de FHRP
9.2 — HSRP
9.2.2 – Prioridad e intento de prioridad del HSRP (Cont.)

## Slide 12: HSRP Estados y Temporizadores de HSRP
Estado de HSRP | Descripción
Inicial | Este estado se ingresa a través de un cambio de configuración o cuando una interfaz está disponible por primera vez.
Aprender | El router no ha establecido la dirección IP virtual y todavía no ha visto un mensaje de saludo del router activo. En este estado, el router espera para escuchar al router activo.
Escuchar | El router conoce la dirección IP virtual, pero el router no es el router activo ni el router de reserva. Escucha los mensajes de saludo de esos routers.
Hablar | El router envía mensajes de saludo periódicos y participa activamente en la elección de un router activo y/o de reserva.
En espera | El router es candidato a convertirse en el próximo router activo y envía mensajes de saludo periódicos.
El router HSRP activo y el de reserva envían paquetes de saludo a la dirección de multidifusión del grupo HSRP cada 3 segundos, de forma predeterminada. El router de reserva se convertirá en activo si no recibe un mensaje de saludo del router activo después de 10 segundos. Puede bajar estas configuraciones del temporizador para agilizar las fallas o el intento de prioridad. Sin embargo, para evitar el aumento del uso de la CPU y cambios de estado de reserva innecesarios, no configure el temporizador de saludo a menos de 1 segundo o el temporizador de espera a menos de 4 segundos.
Notes: 9 – Conceptos de FHRP
9.2 — HSRP
9.2.3 – Temporizadores y estados del HSRP
9.2.4 – Verifique su comprensión - HSRP