## Slide 1
Capacidad del canal
Capacidad de Shannon
Tomando estos conceptos, en 1944, Claude Shannon definió una fórmula para determinar la máxima tasa de datos teórica de un canal.
B = Ancho de banda del canal
S/N = Es la relación señal – ruido, expresado en Decibeles (db)
C = Es la capacidad del canal en bps
S = Potencia de la señal
N = Potencia del ruido
C = B log2 (1 + S/N Watts)
S/N Decibeles = 10 log 10
S
N
Watts

## Slide 2
Capacidad del canal
Capacidad de Shannon
Esta expresión muestra, en decibelios, cuánto excede la señal al nivel de ruido.
Una relación señal-ruido (S/N) alta significará una señal de alta calidad, por lo tanto la necesidad de un número reducido de repetidores.
La relación señal-ruido (S/N) es importante en la transmisión de datos digitales, ya que ésta determina la máxima velocidad de transmisión que se puede conseguir.
S/N Decibeles = 10 log 10
S
N
Watts