## Slide 1: TC 3003B Implementación de redes de área amplia
Calidad del servicio (QoS)
ITESM Campus Querétaro

## Slide 2
Introducción a la calidad del servicio (QoS)
Configuración de QoS
Agenda de esta sesión

## Slide 3
QoS se usa para dar prioridad a ciertos tipos de tráfico de red y para minimizar la demora y la pérdida de paquetes.
QoS a menudo se usa para priorizar el tráfico de voz sobre IP desde teléfonos IP para garantizar que la calidad de audio sea aceptable.
Quality of service (QoS) Calidad del servicio

## Slide 4
Introducción a la calidad del servicio (QoS)

## Slide 5
Aquí hay una historia extremadamente simple de por qué se creó QoS.
El tráfico de voz y el tráfico de datos solían utilizar redes separadas enteras.
El tráfico de voz utilizó la PSTN (red telefónica pública conmutada).
El tráfico de datos utilizó redes IP como una WAN empresarial o Internet.
Quality of service (QoS)
Calidad del servicio
WAN IP empresarial

## Slide 6
QoS no era realmente necesario, porque los diferentes tipos de tráfico no competían por el ancho de banda. El tráfico de voz y el tráfico de datos solían utilizar redes separadas enteras. La calidad de audio de una llamada telefónica no se veía afectada si la conexión a Internet estaba ocupada.
Quality of service (QoS)
Calidad del servicio

## Slide 7
Las redes modernas suelen ser redes convergentes en donde los teléfonos IP, el tráfico de video y el tráfico de datos comparten la misma red IP.
Quality of service (QoS)
Calidad del servicio
WAN IP empresarial

## Slide 8
Las redes convergentes nos permiten ahorrar costos.
Quality of service (QoS)
Calidad del servicio
WAN IP empresarial

## Slide 9
Sin embargo, los diferentes tipos de tráfico ahora tienen que competir por el ancho de banda.
Si hay mucho ancho de banda disponible y la red no está congestionada, esto no es un problema, pero una red ocupada puede traer problemas para el tráfico de voz y video que es sensible a situaciones como la demora.
Quality of service (QoS)
Calidad del servicio

## Slide 10
QoS es un conjunto de herramientas utilizadas por los dispositivos de red para aplicar diferente trato a diferentes paquetes. Ciertos tipos de tráfico reciben un tratamiento de mayor prioridad y otros tipos de tráfico reciben un tratamiento de menor prioridad.
Quality of service (QoS)
Calidad del servicio

## Slide 11
QoS se utiliza para gestionar las siguientes características del tráfico de red:
Ancho de banda
Demora (Delay)
Jitter
Loss
Quality of service (QoS)
Características del tráfico de red

## Slide 12
QoS puede gestionar el ancho de banda del tráfico de una red.
Ancho de banda Se refiere a la capacidad total del enlace y se mide en bits por segundo (por ejemplo, Kbps, Mbps, Gbps, etc).
Las herramientas de QoS le permiten reservar una cierta cantidad de ancho de banda de un enlace para tipos específicos de tráfico.
Quality of service (QoS)
Ancho de banda - Bandwidth
Por ejemplo, se podría reservar el 20% del ancho de banda del enlace para el tráfico de voz, el 30% para tipos específicos de tráfico de datos y dejar el 50% para el resto del tráfico.

## Slide 13
Configuración QoS

## Slide 14
Identificar los tipos de tráfico a los que se desea aplicar un tratamiento especial.
  Para dar un tratamiento especial a ciertos tipos de tráfico, debemos decirle al ruteador a qué tipo de tráfico deseamos darle ese tratamiento especial.
  Para identificar el tráfico en una configuración de QoS, usamos mapas de clase. El comando es class-map.
Principales pasos para configurar QoS
1. Mapas de clase

## Slide 15
Identificar los tipos de tráfico a los que se desea aplicar un tratamiento especial.
  Define el mapa de clase: HTTP_MAP, que se usará para hacer coincidir el tráfico HTTP.
class-map HTTP_MAP
  Este mapa de clase se usará para identificar el tráfico HTTP
    match protocol http
Principales pasos para configurar QoS
1. Mapas de clase

## Slide 16
Para verificar los mapas de clase utiliza el siguiente comando:
sh run | section class-map
Principales pasos para configurar QoS
Verificar mapas de clase
Se muestran los mapas de clase que se configuraron.
En todos los mapas de clase, se aplicó el modo default match-all

## Slide 17
mach-all
Esto significa que, para que coincida con este mapa de clase, el tráfico debe coincidir con todas las declaraciones de coincidencia en ese mapa de clase.
class-map mach-all HTTP_FTP_MAP
match protocol http
match protocol ftp
Si hay varias declaraciones de coincidencia, deben cumplirse todas.
Principales pasos para configurar QoS
Diferencia entre match-all y match-any

## Slide 18
mach-all
En este caso, cada mapa de clase solo tiene una declaración match, por lo que no importa, pero si hay varias declaraciones de coincidencia, deben cumplirse todas.
Principales pasos para configurar QoS
Diferencia entre match-all y match-any

## Slide 19
mach-any
Esto significa que, para que coincida con este mapa de clase, el tráfico debe coincidir con al menos una de las declaraciones de coincidencia en ese mapa de clase.
class-map mach-any HTTP_HTTPS_MAP
match protocol http
match protocol https
Principales pasos para configurar QoS
Diferencia entre match-all y match-any
En ese caso, si un paquete es un paquete HTTP o un paquete HTTPS, coincidiría con este mapa de clase.

## Slide 20
2. Configure el mapa de políticas para definir qué tipo de tratamiento le queremos dar a cada tipo de tráfico.
  policy-map NOMBRE DE LA POLÍTICA
  class MAPA DE CLASE
Qué hacer con el tráfico que coincide con este mapa de clases:
Marca el paquete con un valor DSCP (Differentiated Services Code Point – Punto de código de servicios diferenciados)
  set ip dscp
Establecer una prioridad.
  priority percent
Establecer un ancho de banda.
  bandwidth
Principales pasos para configurar QoS
2. Configure el mapa de políticas

## Slide 21
DSCP (Differentiated Services Code Point)
Hace referencia al segundo byte del encabezado de los paquetes IP y se utiliza para diferenciar la calidad en la comunicación que tienen los datos que se transportan.
El marcado DSCP de calidad del servicio (QoS) determina la clasificación del tráfico para los datos de red.
Principales pasos para configurar QoS
DSCP -DSCP (Differentiated Services Code Point)

## Slide 22
DSCP Se utiliza para determinar qué tráfico de red requiere un mayor ancho de banda, tiene una mayor prioridad y tiene más probabilidades de pérdida de paquetes.
La precedencia IP es un campo de tres bits dentro del encabezado IP que indica la prioridad de un paquete en la red. Cuanto mayor sea el valor, mayor será la importancia del paquete IP; en caso de congestión, el ruteador descartará primero los paquetes de baja prioridad.
Principales pasos para configurar QoS
DSCP -DSCP (Differentiated Services Code Point)

## Slide 23
DSCP (Differentiated Services Code Point)
Drop precedence alta implica mayor probabilidad de descarte.
Principales pasos para configurar QoS
DSCP -DSCP (Differentiated Services Code Point)

## Slide 24
DSCP (Differentiated Services Code Point)
Drop precedence alta implica mayor probabilidad de descarte.
Principales pasos para configurar QoS
DSCP -DSCP (Differentiated Services Code Point)

## Slide 25
3. Aplique el mapa de políticas usando una política de servicios
  int interfaz de salida del ruteador
  service-police output NOMBRE DE LA POLÍTICA DE SERVICIOS
Principales pasos para configurar QoS
3. Aplique el mapa de políticas