## Slide 1: Diseño de LAN
Notes: Cisco Networking Academy Program
Routing and Switching Essentials v6.0
Capítulo 4: Diseño de una red LAN

## Slide 2: Redes convergentes Complejidad creciente de las redes
El mundo digital está cambiando.
Se debe acceder a la información desde cualquier lugar del mundo.
Hay distintos tipos de equipos de interconexión y distintos tipos de tráfico
Notes: 4.1 – Diseño de una red LAN
4.1.1 – Redes convergentes
4.1.1.1 – Complejidad creciente de las redes

## Slide 3: Redes convergentes Switches
Los switches trabajan con una velocidad de entre 100 y 1000 millones de bits por segundo.
FastEthernet trabaja con velocidades de 100 Mbps.
GigabitEthernet trabaja con velocidades de 1000 Mbps.
Notes: 4.1 – Diseño de una red LAN
4.1.1 – Redes convergentes
4.1.1.1 – Complejidad creciente de las redes

## Slide 4: Redes convergentes Routers
Routers inalámbricos
Routers alámbricos
Notes: 4.1 – Diseño de una red LAN
4.1.1 – Redes convergentes
4.1.1.1 – Complejidad creciente de las redes

## Slide 5: Redes convergentes Telefonía IP
Equipos de interconexión:
Switches
Routers
Telefonía IP
Notes: 4.1 – Diseño de una red LAN
4.1.1 – Redes convergentes
4.1.1.1 – Complejidad creciente de las redes

## Slide 6: Redes convergentes Elementos de una red convergente
Hoy en día las comunicaciones transportan distintos tipos de tráfico, utilizando el mismo canal.
Podemos transportar datos (correo electrónico)
Realizar llamadas telefónicas utilizando voz sobre IP.
Transferir video como clases por zoom o cámaras de seguridad.
Tenemos una red que transporta distintos tipos de tráfico por el mismo medio. A esto se le conoce como una red convergente.
Notes: 4.1 – Diseño de una red LAN
4.1.1 – Redes convergentes
4.1.1.2 – Elementos de una red convergente

## Slide 7: Redes convergentes Elementos de una red convergente
  Varios tipos de tráfico (voz, video y datos) en un solo medio nos permiten:
  Tener una sola red para administrar.
  Ser más eficientes.
  Disminuir los costos, ya que no tenemos instalados servicios independientes.
Notes: 4.1 – Diseño de una red LAN
4.1.1 – Redes convergentes
4.1.1.2 – Elementos de una red convergente

## Slide 8: Redes jerárquicas La necesidad de escalar la red
Las empresas recurren cada vez más a su infraestructura de red para proporcionar servicios esenciales.
Las organizaciones en evolución requieren redes que puedan escalar y soportar:
    Tráfico de redes convergentes.
    Aplicaciones críticas.
    Diversas necesidades comerciales.
    Control administrativo centralizado
Los diseños de red en campus incluyen desde redes de tamaño pequeño que emplean un único switch de LAN hasta redes de gran tamaño que comprenden muchísimas conexiones.
Notes: 4.1 – Diseño de una red LAN
4.1.1 – Redes convergentes
4.1.1.2 – Elementos de una red convergente

## Slide 9: Redes jerárquicas Redes conmutadas sin bordes
Cisco Borderless Network es una arquitectura de red que permite que las organizaciones se conecten con cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier dispositivo de forma segura, confiable y sin inconvenientes.
Proporciona el marco para unificar el acceso por cable e inalámbrico, basado en una infraestructura jerárquica de hardware que es escalable y resistente.
Las redes conmutadas sin bordes son jerárquicas, modulares, resistentes y flexibles.
Notes: 4.1 – Diseño de una red LAN
4.1.1 – Redes convergentes
4.1.1.2 – Elementos de una red convergente

## Slide 10: Redes jerárquicas Jerarquía en las redes
  Las redes jerárquicas utilizan un diseño por niveles:
  Acceso
  Distribución
  Núcleo.
  Cada capa desempeña un rol bien definido en la red.
  Existen dos marcos de diseño jerárquico:
Notes: 4.1 – Diseño de una red LAN
4.1.1 – Redes convergentes
4.1.1.4 – Jerarquía en las redes conmutadas sin fronteras

## Slide 11: Redes jerárquicas Nivel de acceso
  La capa de acceso otorga a los access points (puntos de acceso) y a los usuarios acceso directo a la red.
    Los access points están conectados a la red alámbrica a uno de los puertos del switch.
    Es donde yo me conecto con mi equipo, con un cable a un switch.
  Los switches de la capa de distribución se conectan a los switches de la capa de acceso.
Notes: 4.1 – Diseño de una red LAN
4.1.1 – Redes convergentes
4.1.1.4 – Jerarquía en las redes conmutadas sin fronteras

## Slide 12: Redes jerárquicas Nivel de distribución
  La capa de distribución implementa el enrutamiento, la calidad del servicio y la seguridad.
    Para conectar LANs requiero un dispositivo inteligente llamado router. El router toma decisiones sobre los paquetes que entran y los canaliza a otro segmento de la red.
    Hay switches capa 3 que funcionan como routers.
  Los switches de la capa de distribución se conectan a los switches de la capa de acceso y de la capa de núcleo.
Notes: 4.1 – Diseño de una red LAN
4.1.1 – Redes convergentes
4.1.1.4 – Jerarquía en las redes conmutadas sin fronteras

## Slide 13: Redes jerárquicas Nivel de núcleo
  La capa de núcleo es la capa principal, es la red troncal que nos permite conectarnos con la red de cobertura amplia.
    El nivel de núcleo se encuentra en corporativos grandes que tienen sedes en distintas ciudades, en distintos puntos geográficos y están interconectados entre sí.
Notes: 4.1 – Diseño de una red LAN
4.1.1 – Redes convergentes
4.1.1.4 – Jerarquía en las redes conmutadas sin fronteras

## Slide 14: Redes jerárquicas Jerarquía en las redes
  Existen dos marcos de diseño jerárquico:
Notes: 4.1 – Diseño de una red LAN
4.1.1 – Redes convergentes
4.1.1.4 – Jerarquía en las redes conmutadas sin fronteras

## Slide 15
  En casa podemos tener un diseño de red de solamente dos niveles: nivel de acceso y de distribución
  Con un equipo, el router inalámbrico funciona como switch y router.
  Tenemos la capa de núcleo y distribución contraídos. No nos conectamos a través de un corporativo, nos conectamos a través de un ISP. El ISP nos da el servicio.
Redes jerárquicas Jerarquía en las redes
Notes: 4.1 – Diseño de una red LAN
4.1.1 – Redes convergentes
4.1.1.2 – Elementos de una red convergente

## Slide 16
  En una organización, si queremos implementar los tres niveles el costo aumenta.
  La mayoría de las organizaciones tienen implementados el nivel 1 (acceso) y 2 (distribución) y el tercero de ellos lo delegan al ISP para la conexión con la red de cobertura amplia (WAN).
Redes jerárquicas Jerarquía en las redes
Notes: 4.1 – Diseño de una red LAN
4.1.1 – Redes convergentes
4.1.1.2 – Elementos de una red convergente

## Slide 17: Redes jerárquicas Niveles de acceso, distribución y núcleo
Utilizado por organizaciones que requieren de las tres capas.
La recomendación es construir una topología de red física de estrella extendida desde una ubicación centralizada del edificio a todos los demás edificios en el mismo campus.
Notes: 4.1 – Diseño de una red LAN
4.1.1 – Redes convergentes
4.1.1.5 – Capas de acceso, distribución y principal

## Slide 18: Redes jerárquicas Niveles de acceso y distribución
Útil para empresas más pequeñas, o en sitios de que consistan en un solo edificio.
También conocido como el diseño de red central colapsado .
Notes: 4.1 – Diseño de una red LAN
4.1.1 – Redes convergentes
4.1.1.5 – Capas de acceso, distribución y principal

## Slide 19
La escalabilidad es el término para una red que puede crecer sin perder disponibilidad y confiabilidad.
Los diseñadores de redes deben desarrollar estrategias para permitir que la red esté disponible y escalar de manera efectiva y fácil.
Esto se logra usando:
Redundancia
Múltiples Vínculos
Conectividad inalámbrica
Protocolos de enrutamiento escalables
Diseño de redes escalables
Notes: 11 – Diseño de redes
11.2 — Redes escalables
11.2.1 – Design for Scalability

## Slide 20
La redundancia es una parte importante del diseño de la red para prevenir interrupciones de los servicios de la red:
Instalación de equipos duplicados
Las rutas redundantes ofrecen rutas físicas alternativas para que los datos atraviesen la red y admitan alta disponibilidad.
Diseño de redes escalables Redundancia
Notes: 11 – Diseño de redes
11.2 — Redes escalables
11.2.2 – Plan for Redundancy

## Slide 21
Diseño de redes escalables Expandir la capa de acceso
Una opción cada vez más popular para extender la conectividad de la capa de acceso es a través de la conexión inalámbrica.
  Las LAN inalámbricas (WLAN) brindan una mayor flexibilidad, costos reducidos y la capacidad de crecer y adaptarse a los cambiantes requisitos comerciales y de red.
  Para comunicarse de forma inalámbrica, los dispositivos finales requieren una NIC inalámbrica para conectarse a un enrutador inalámbrico o a un punto de acceso inalámbrico (AP).
Notes: 11 – Diseño de redes
11.2 — Redes escalables
11.2.2 – Plan for Redundancy

## Slide 22
Diseño de redes escalables Sintonizan protocolos de enrutamiento
Los protocolos de enrutamiento avanzados, como Open Shortest Path First (OSPF) se utilizan en redes grandes.
OSPF es un protocolo que utiliza áreas para admitir redes jerárquicas.
OSPF es un protocolo que sincroniza su base de datos cuando se produce un cambio en la red. Se envían actualizaciones, informando a otros ruteadores OSPF del cambio y estableciendo una nueva mejor ruta, si hay una disponible.
Notes: 11 – Diseño de redes
11.2 — Redes escalables
11.2.2 – Plan for Redundancy

## Slide 23
Hardware Switches de configuración fija
Los switches de nivel de acceso, son equipos comerciales, no los podemos expander, solo tienen 12, 24, 36 o 48 puertos.
Notes: 11 – Diseño de redes
11.2 — Redes escalables
11.2.2 – Plan for Redundancy

## Slide 24
Hardware Switches de configuración fija
El puerto Ethernet de mi pc es de 100 Mbps y me conecto al switch a los puertos giga Ethernet 1000 Mbps se va a degradar la velocidad a 100 Mbps.
Notes: 11 – Diseño de redes
11.2 — Redes escalables
11.2.2 – Plan for Redundancy

## Slide 25
Hardware Switches de configuración fija
Puedo extender mis switches, para tener un segmento más grande conectando en cascada los switches, sumando los puertos de los switches conectados. Se le conoce como conectar en cascada.
Al puerto giga Ethernet del switch voy a conectar mi router, que son los puertos de más velocidad.
Si conecto los switches entre sí me va a permitir tener más puertos. Y para eso se utilizan los gigabit ethernet. Conexión en cascada.
Router al switch lo tenemos que conectar al de más velocidad del switch. Ge del switch al Ge del router.
Notes: 11 – Diseño de redes
11.2 — Redes escalables
11.2.2 – Plan for Redundancy

## Slide 26: Hardware Switches de configuración apilable
Otra forma de conectar los switches sin ocupar los puertos giga Ethernet es utilizando las conexiones de la parte trasera de los switches, conectando los switches en cascada utilizando un cable especial y de manera cíclica.
Es una estructura donde todos los switches tienes comunicación entre todos.
Notes: 4.1 – Diseño de una red LAN
4.1.2 – Redes conmutadas
4.1.2.2 – Factores de forma

## Slide 27: Hardware Switches de configuración modular
Los switches de configuración modular pueden soportan una alta densidad de puertos. Hay equipos modulares que pueden tener hasta 1024 puertos y se pueden encontrar con los ISP.
Si alguien no paga su servicio de telefonía e internet desconecto su puerto en el switch del proveedor de servicios, es decir, lo desconecto.
Entro al puerto y le digo Shutdown y con eso lo apago. Cuando el cliente pago levanto el servicio con no shutdown.
Notes: 4.1 – Diseño de una red LAN
4.1.2 – Redes conmutadas
4.1.2.2 – Factores de forma

## Slide 28: Hardware Switches de configuración modular
Los switches de configuración modular pueden soportan una alta densidad de puertos. Hay equipos modulares que pueden tener hasta 1024 puertos y se pueden encontrar con los ISP.
Si alguien no paga su servicio de telefonía e internet desconecto su puerto en el switch del proveedor de servicios, es decir, lo desconecto.
Entro al puerto y le digo Shutdown y con eso lo apago. Cuando el cliente pago levanto el servicio con no shutdown.
Notes: 4.1 – Diseño de una red LAN
4.1.2 – Redes conmutadas
4.1.2.2 – Factores de forma

## Slide 29: Hardware Switches multicapa
Un switch capa 3 tiene algunas funciones de ruteador. Admiten algunos protocolos de enrutamiento y reenvían paquetes IP.
Su propósito es acelerar el intercambio de datos dentro de una red de área local grande.
Mezclan la tecnología de conmutación de capa 2 más la tecnología de reenvío de capa 3.
Generalmente, se implementan en las capas de distribución y núcleo de la red de una organización.
Notes: 4.1 – Diseño de una red LAN
4.1.2 – Redes conmutadas
4.1.2.2 – Factores de forma

## Slide 30: Hardware Routers
Usan la dirección IP del destino para enrutar paquetes hacia el destino correcto.
  Ellos seleccionan ruta alternas si un enlace falla.
  Todos los hosts en una red especifican la dirección IP de la interfaz del ruteador local como su puerta de enlace predeterminada.
Ofrecen contención de broadcast limitando estos a la red local.
Interconectan sitios separados geográficamente.
Brindan seguridad mejorada, mediante el uso de ACL para filtrar el trafico no deseado.
Notes: 4.1 – Diseño de una red LAN
4.1.2 – Redes conmutadas
4.1.2.2 – Factores de forma

## Slide 31: Redes escalables Reducen el tamaño del dominio de errores
Una red bien diseñada controla el tráfico y limita el tamaño de los dominios de error (es decir, el área de una red que se ve afectada cuando la red experimenta problemas).
En el modelo de diseño jerárquico, los dominios de error se terminan en la capa de distribución.
Cada router funciona como una puerta de enlace para un número limitado de usuarios de la capa de acceso.
Los routers, o switches multicapa, generalmente se implementan en pares en una configuración denominada bloque de switch de edificio o departamento.
Cada bloque de switches funciona de manera independiente.
Como resultado, la falla de un único dispositivo no desactiva la red.
Notes: 11 – Diseño de redes
11.2 — Redes escalables
11.2.3 — Reducir el tamaño del dominio de error

## Slide 32: Las redes escalables aumentan el ancho de banda
EtherChannel es una forma de agregación de enlaces que permite que el administrador de redes aumente la cantidad de ancho de banda entre los dispositivos mediante la creación de un enlace lógico fuera de varios enlaces físicos..
EtherChannel combina los puertos de switch existentes en un enlace lógico mediante una interfaz de canal de puerto.
La mayoría de las tareas de configuración se realizan en la interfaz EtherChannel en lugar de en cada puerto individual, lo que asegura la coherencia de configuración en todos los enlaces.
EtherChannel puede equilibrar la carga entre enlaces.
Notes: 11 – Diseño de redes
11.2 — Redes escalables
11.2.4 – Increase Bandwidth

## Slide 33: Redes escalables Expandir la capa de acceso
Una opción cada vez más popular para extender la conectividad de la capa de acceso es a través de la conexión inalámbrica.
Las LAN inalámbricas (WLAN) brindan una mayor flexibilidad, costos reducidos y la capacidad de crecer y adaptarse a los cambiantes requisitos comerciales y de red.
  Para comunicarse de forma inalámbrica, los dispositivos finales requieren una NIC inalámbrica para conectarse a un enrutador inalámbrico o a un punto de acceso inalámbrico (AP).
  A la hora de implementar una red inalámbrica se incluyen las siguientes consideraciones:
  Tipos de dispositivos inalámbricos que se conectan a la WLAN
  Requisitos de cobertura inalámbrica
  Consideraciones de interferencia
  Consideraciones sobre seguridad
Notes: 11 – Diseño de redes
11.2 — Redes escalables
11.2.5 – Expand the Access Layer

## Slide 34: Redes escalables sintonizan protocolos de enrutamiento
Los protocolos de enrutamiento avanzados, como Open Shortest Path First (OSPF) se utilizan en redes grandes.
OSPF es un protocolo de enrutamiento de estado de vínculo que utiliza áreas para admitir redes jerárquicas.
OSPF routers establecen y mantienen adyacencias con OSPF routers vecinos conectados.
Los routers OSPF sincronizan su base de datos de estado de vínculo.
Cuando se produce un cambio de red, se envían actualizaciones de estado de vínculo, informando a otros enrutadores OSPF del cambio y estableciendo una nueva mejor ruta, si hay una disponible.
Notes: 11 – Diseño de redes
11.2 — Redes escalables
11.2.6 – Tune Routing Protocols
11.2.7 — Compruebe su comprensión - Redes escalables

## Slide 35
  Existen dos marcos de diseño jerárquico:
Capa de tres niveles
Capa de dos niveles
Redes jerárquicas Jerarquía en las redes
Notes: 4.1 – Diseño de una red LAN
4.1.1 – Redes convergentes
4.1.1.2 – Elementos de una red convergente

## Slide 36
  En casa podemos tener un diseño de red de dos niveles solamente: Nivel de acceso y de distribución con un equipo el router inalámbrico, que funciona como switch y router.
  En casa con solo un equipo tenemos nivel de acceso y distribución, no tenemos un core, ya que no nos conectamos a través de un corporativo, nos conectamos a través de un ISP. El ISP nos da el servicio.
Capa de dos niveles
Redes jerárquicas Jerarquía en las redes
Notes: 4.1 – Diseño de una red LAN
4.1.1 – Redes convergentes
4.1.1.2 – Elementos de una red convergente

## Slide 37: Redes jerárquicas Redes conmutadas sin bordes
  Las redes jerárquicas utilizan un diseño por niveles de acceso, distribución y capas principales, con cada capa que desempeña un rol bien definido en la red del campus.
  Existen dos marcos de diseño jerárquico:
Capa de tres niveles
Capa de dos niveles
Notes: 4.1 – Diseño de una red LAN
4.1.1 – Redes convergentes
4.1.1.2 – Elementos de una red convergente

## Slide 38: Redes conmutadas Switches
Switches de
configuración
fija
Notes: 4.1 – Diseño de una red LAN
4.1.2 – Redes conmutadas
4.1.2.2 – Factores de forma

## Slide 39: Redes conmutadas Switches
Plataforma
Modular
Notes: 4.1 – Diseño de una red LAN
4.1.2 – Redes conmutadas
4.1.2.2 – Factores de forma

## Slide 40: 4.2 En entorno de los switches
Notes: Cisco Networking Academy Program
Routing and Switching Essentials v6.0
Capítulo 4: Introducción a redes conmutadas

## Slide 41: Reenvío de tramas Switching como un concepto general en redes y telecomunicaciones
Un switch toma una decisión sobre la base del puerto de entrada y de destino.
Los switches LAN mantienen una tabla que usan para determinar cómo reenviar el tráfico a través del switch.
Los switches LAN Cisco reenvían tramas de Ethernet según la dirección MAC de destino de las tramas.
Notes: 4.2 – El entorno conmutado
4.2.1 – Reenvío de tramas
4.2.1.1 – Switching como un concepto general en redes y telecomunicaciones

## Slide 42: Reenvío de tramas Completar en forma dinámica la tabla de direcciones MAC de un switch
Para transmitir una trama, el switch primero debe averiguar qué dispositivos hay en cada puerto.
A medida que el switch detecta la relación entre puertos y dispositivos, crea una tabla denominada "tabla de direcciones MAC" o "tabla de memoria de contenido direccionable" (CAM).
CAM es un tipo de memoria especial que se usa en las aplicaciones de búsqueda de alta velocidad.
La información en la tabla de direcciones MAC se utiliza para enviar tramas.
Cuando un switch recibe una trama entrante con una dirección MAC que no figura en la tabla CAM, satura todos los puertos con la trama, excepto el puerto que la recibió.
Notes: 4.2 – El entorno conmutado
4.2.1 – Reenvío de tramas
4.2.1.2 – Completar en forma dinámica la tabla de direcciones MAC de un switch

## Slide 43: Reenvío de tramas Métodos de reenvío de un switch
Notes: 4.2 – El entorno conmutado
4.2.1 – Reenvío de tramas
4.2.1.3 – Métodos de reenvío de un switch

## Slide 44: Reenvío de tramas Switching de almacenamiento y reenvío
Permite que el switch haga lo siguiente:
  Verificar si hay errores (mediante la verificación de FCS)
  Realizar el almacenamiento en búfer automático
Proceso de reenvío más lento
Notes: 4.2 – El entorno conmutado
4.2.1 – Reenvío de tramas
4.2.1.4 – Switching de almacenamiento y reenvío

## Slide 45: Reenvío de tramas Switching por método de corte
Permite que el switch comience a reenviar en 10 microsegundos aproximadamente.
No es necesaria la verificación de FCS.
No hay almacenamiento en búfer automático.
Notes: 4.2 – El entorno conmutado
4.2.1 – Reenvío de tramas
4.2.1.5 – Switching por método de corte