## Slide 1: VLANs
Routing and Switching Essentials v6.0
Notes: Programa Cisco Networking Academy
Routing and Switching Essentials v6.0
Capítulo 6: VLAN

## Slide 2: Segmentación de VLAN
Notes: Cisco Networking Academy Program
Routing and Switching Essentials v6.0
Capítulo 6: VLAN

## Slide 3: Definiciones de una red VLAN
Notes: 6.1 – Segmentación de una red VLAN
6.1.1 – Descripción general de las redes VLAN
6.1.1.1 – Definiciones de una red VLAN

## Slide 4: Beneficios de las redes VLAN
Notes: 6.1 – Segmentación de una red VLAN
6.1.1 – Descripción general de las redes VLAN
6.1.1.2 – Beneficios de las redes VLAN

## Slide 5: Tipos de redes VLAN
VLAN de datos: Tráfico generado por el usuario
VLAN por default: Todos los puertos de switch se convierten en parte de esta red VLAN 1 hasta que se configure el switch, show vlan brief
VLAN nativa: La VLAN 1 se utiliza para tráfico no etiquetado en una VLAN.
VLAN administrativa: Se utiliza para acceder a las capacidades de administración
La VLAN 1 es por default la VLAN administrativa, la VLAN nativa y la VLAN por default.
Notes: 6.1 – Segmentación de una red VLAN
6.1.1 – Descripción general de las redes VLAN
6.1.1.3 – Tipos de redes VLAN

## Slide 6: Tipos de redes VLAN
Notes: 6.1 – Segmentación de una red VLAN
6.1.1 – Descripción general de las redes VLAN
6.1.1.3 – Tipos de redes VLAN (continuación)

## Slide 7: Redes VLAN de voz
Notes: 6.1 – Segmentación de una red VLAN
6.1.1 – Descripción general de las redes VLAN
6.1.1.4 – Redes VLAN de voz

## Slide 8: Redes VLAN de voz
La VLAN de voz trabaja en la VLAN 150
El tráfico VoIP depende del factor tiempo y requiere lo siguiente:
  Ancho de banda garantizado para asegurar la calidad de la voz.
  Prioridad de la transmisión sobre otros tipos de tráfico de red como el tráfico de datos.
  Posibilidad de rutear en áreas congestionadas de la red.
  Demora (delay) inferior a 150 ms en toda la red.
La característica de la red VLAN de voz permite que los puertos de acceso envíen tráfico de voz IP desde un teléfono IP.
Notes: 6.1 – Segmentación de una red VLAN
6.1.1 – Descripción general de las redes VLAN
6.1.1.4 – Redes VLAN de voz (continuación)

## Slide 9: Redes VLAN Enlaces troncales
Los enlaces entre los switches S1 y S2, y entre S1 y S3, se configuraron para transmitir tráfico proveniente de las redes VLAN 10, 20, 30 y 99 a través de la red. Esta red no podría funcionar sin los enlaces troncales de VLAN.
Notes: 6.1 – Segmentación de una red VLAN
6.1.2 – Redes VLAN en un entorno conmutado múltiple
6.1.2.1 – Enlaces troncales de VLAN

## Slide 10: Redes VLAN Enlaces troncales
Un enlace troncal es un enlace que transporta los datos de todas las VLANs de la red local.
Generalmente, se establece entre switches para que los dispositivos de una misma red VLAN se puedan comunicar, incluso si están conectados físicamente a switches diferentes.
Un enlace troncal no está asociado a ninguna red VLAN.
Cisco IOS utiliza el protocolo IEEE 802.1q para establecer los enlaces troncales en las VLANs.
Notes: 6.1 – Segmentación de una red VLAN
6.1.2 – Redes VLAN en un entorno conmutado múltiple
6.1.2.1 – Enlaces troncales de VLAN (continuación)

## Slide 11: Las VLANs controlan los dominios de broadcast
Las VLAN se pueden utilizar para limitar el alcance de las tramas de broadcast.
Una VLAN es un dominio de broadcast por si mismo.
Una trama de broadcast enviada por un dispositivo en una red VLAN se reenvía solamente dentro de esa red VLAN.
Cada VLAN está asociada a una subred (dominio de broadcast)
Notes: 6.1 – Segmentación de una red VLAN
6.1.2 – Redes VLAN en un entorno conmutado múltiple
6.1.2.2 – Control de dominios de difusión con redes VLAN (continuación)

## Slide 12: Etiquetado de tramas de Ethernet para la identificación de redes VLAN
Para trabajar con las VLANs se utiliza una identificación numérica (valor numérico entre 1 y 4096).
El etiquetado de tramas es el proceso de agregar a la trama el identificador de la VLAN a la que pertenece.
Se utiliza para transmitir correctamente las tramas de varias VLAN a través de un enlace troncal.
Los switches etiquetan las tramas para identificar la VLAN a la que pertenecen.
Notes: 6.1 – Segmentación de una red VLAN
6.1.2 – Redes VLAN en un entorno conmutado múltiple
6.1.2.3 – Etiquetado de tramas de Ethernet para la identificación de redes VLAN

## Slide 13: Etiquetado de tramas de Ethernet para la identificación de redes VLAN
Notes: 6.1 – Segmentación de una red VLAN
6.1.2 – Redes VLAN en un entorno conmutado múltiple
6.1.2.3 – Etiquetado de tramas de Ethernet para la identificación de redes VLAN (continuación)

## Slide 14: Redes VLAN nativas y etiquetado 802.1Q
El tráfico de control que se envía por la VLAN nativa no se debe etiquetar.
Las tramas recibidas sin etiquetar permanecen de ese modo y se colocan en la red VLAN nativa cuando se reenvían.
En los switches Cisco, la VLAN nativa es la VLAN 1 por default.
El etiquetado de las VLANs 802.1Q se utiliza para intercambiar tráfico con las distintas VLANs
Notes: 6.1 – Segmentación de una red VLAN
6.1.2 – Redes VLAN en un entorno conmutado múltiple
6.1.2.4 – Redes VLAN nativas y etiquetado 802.1Q

## Slide 15: Actividad: Predecir el comportamiento del switch
Situación 1: PC 1 envía un broadcast.
Situación 2: PC 2 envía un broadcast.
Situación 3: PC 3 envía un broadcast.
La base de datos en todos los switches debe ser la misma; de lo contrario, no hay comunicación.
Notes: 6.1 – Segmentación de una red VLAN
6.1.2 – Redes VLAN en un entorno conmutado múltiple
6.1.2.6 – Actividad: Predecir el comportamiento del switch

## Slide 16: Implementaciones de VLAN
Notes: Cisco Networking Academy Program
Routing and Switching Essentials v6.0
Capítulo 6: VLAN

## Slide 17: Asignación de redes VLAN Rangos de VLAN en switches
Los switches del modelo 2960 y 3560 admiten más de 4000 VLANs.
Las redes VLAN se dividen en dos categorías:
  VLAN de rango normal
    Números de VLAN de 1 a 1005.
    Las configuraciones se almacenan en el archivo vlan.dat (en la memoria flash).
    Las ID de 1002 a 1005 se reservan para las redes VLAN de Token Ring e Interfaz de datos distribuidos por fibra óptica (FDDI), se crean automáticamente y no se pueden eliminar.
  VLAN de rango extendido
    Números de VLAN de 1006 a 4096.
    Las configuraciones se almacenan en NVRAM.
    El Protocolo de enlaces troncales de VLAN (VLAN Trunking Protocol, VTP) no detecta redes VLAN extendidas.
Notes: 6.2 – Segmentación de una red VLAN
6.2.1 – Asignación de redes VLAN
6.2.1.1 – Rangos de VLAN en switches Catalyst

## Slide 18: Creación de una VLAN
Notes: 6.2 – Segmentación de una red VLAN
6.2.1 – Asignación de redes VLAN
6.2.1.2 – Creación de una red VLAN

## Slide 19: Asignación de puertos a las VLANs
Notes: 6.2 – Segmentación de una red VLAN
6.2.1 – Asignación de redes VLAN
6.2.1.3 – Asignación de puertos a redes VLAN

## Slide 20: Asignación de redes VLAN Asignación de puertos a redes VLAN
Notes: 6.2 – Segmentación de una red VLAN
6.2.1 – Asignación de redes VLAN
6.2.1.3 – Asignación de puertos a redes VLAN

## Slide 21: Asignación de redes VLAN Asignación de puertos a redes VLAN
Notes: 6.2 – Segmentación de una red VLAN
6.2.1 – Asignación de redes VLAN
6.2.1.3 – Asignación de puertos a redes VLAN

## Slide 22: Asignación de redes VLAN Verificar la información de una red VLAN
Notes: 6.2 – Segmentación de una red VLAN
6.2.1 – Asignación de redes VLAN
6.2.1.6 – Verificar la información de una red VLAN

## Slide 23: Enlaces troncales de VLAN Configurar enlaces troncales IEEE 802.1q
Notes: 6.2 – Segmentación de una red VLAN
6.2.2 – Enlaces troncales de VLAN
6.2.2.1 – Configurar enlaces troncales IEEE 802.1q

## Slide 24: Enlaces troncales de VLAN Configurar enlaces troncales IEEE 802.1q
Notes: 6.2 – Segmentación de una red VLAN
6.2.2 – Enlaces troncales de VLAN
6.2.2.1 – Configurar enlaces troncales IEEE 802.1q

## Slide 25: Routing entre redes VLAN con routers
Notes: Cisco Networking Academy Program
Routing and Switching Essentials v6.0
Capítulo 6: VLAN

## Slide 26: Funcionamiento del routing entre VLANs ¿Qué es el routing entre VLANs?
Los switches de capa 2 no pueden reenviar tráfico entre VLANs sin la ayuda de un router.
El routing entre VLANs es un proceso para reenviar tráfico de red de una VLAN a otra mediante un router.
Notes: 6.3 – Routing entre redes VLAN con routers
6.3.1 – Funcionamiento del routing entre redes VLAN
6.3.1.1 – ¿Qué es el routing entre redes VLAN?

## Slide 27: Routing entre VLANs con router-on-a-stick
Los miembros de las VLAN (hosts) se configuran para utilizar la dirección de subinterfaz como default gateway.
El concepto de router-on-a-stick utiliza solo una de las interfaces físicas del router.
Una de las interfaces físicas del router (ejemplo: g0/0) se configura como un puerto troncal 802.1Q para que pueda comprender las etiquetas de las VLANs.
Se crean subinterfaces lógicas, una por cada VLAN.
Cada subinterfaz se configura con una dirección IP proveniente de la VLAN que representa.
Notes: 6.3 – Routing entre redes VLAN con routers
6.3.1 – Funcionamiento del routing entre redes VLAN
6.3.1.3 – Routing entre redes VLAN con router-on-a-stick

## Slide 28: Configurar router-on-a-stick: Switch
Notes: 6.3 – Routing entre redes VLAN con routers
6.3.3 – Configurar el routing entre redes VLAN con router-on-a-stick
6.3.3.2 – Configurar router-on-a stick: Configuración del switch

## Slide 29: Configurar router-on-a-stick: Router
Notes: 6.3 – Routing entre redes VLAN con routers
6.3.3 – Configurar el routing entre redes VLAN con router-on-a-stick
6.3.3.2 – Configurar router-on-a stick: Configuración del switch

## Slide 30: Escenario de enrutamiento entre VLAN de Router-on-a-stick
Para permitir que los dispositivos se hagan ping entre sí, los switches deben configurarse con VLAN y trunking, y el enrutador debe configurarse para el enrutamiento entre VLAN.
Subinterfaz | VLAN | Dirección IP
G0/0/1.10 | 10 | 192.168.10.1/24
G0/0/1.20 | 20 | 192.168.20.1/24
G0/0/1.30 | 99 | 192.168.99.1/24

## Slide 31: Escenario de enrutamiento entre VLAN de Router-on-a-stick
Pasos para configurar S2 con VLAN y trunking:
Paso 1. Crear y nombrar las VLANs.
Paso 2. Crear la interfaz de administración
Paso 3. Configurar puertos de acceso.
Paso 4. Configurar puertos de enlace troncal.
99.1

## Slide 32: Escenario de enrutamiento entre VLAN de Router-on-a-stick
Paso 5. Configurar en el router las subintefaces para cada VLAN que se pueda enrutar.
99.1

## Slide 33: Routing entre redes VLAN con switches capa 3
Notes: Cisco Networking Academy Program
Routing and Switching Essentials v6.0
Capítulo 6: VLAN

## Slide 34: Routing entre VLANs en el switch capa 3
Otro método para realizar inter-VLAN routing es utilizar switches de capa 3 y las interfaces virtuales del switch. Una SVI es una interfaz virtual configurada en un switch multicapa, como se muestra en la figura.
Nota: Un switch de capa 3 también se le denomina switch multicapa ya que funciona en la capa 2 y la capa 3.

## Slide 35: Routing entre VLANs en el switch capa 3
El routing entre VLANs mediante el método router-on-a-stick es fácil de implementar para una organización pequeña y mediana. Sin embargo, una gran empresa requiere un método más rápido y mucho más escalable para proporcionar inter-VLAN routing.
Las LAN de campus empresariales utilizan switches de capa 3 para proporcionar enrutamiento entre VLAN. Los switches de capa 3 utilizan switching basado en hardware para lograr velocidades de procesamiento de paquetes más altas que los routers.

## Slide 36: Escenario de enrutamiento entre VLANs mediante switches capa 3
En la figura, el switch de capa 3, D1, está conectado a dos hosts en diferentes VLAN.
PC1 está en VLAN 10 y PC2 está en VLAN 20.
El switch de capa 3 proporcionará servicios inter-VLAN routing a los dos hosts.

## Slide 37: Escenario de enrutamiento entre VLANs mediante switches capa 3
Pasos para configurar S1 con VLAN y trunking:
Paso 1. Cree las VLAN. En el ejemplo, se utilizan VLAN 10 y 20.
Paso 2. Cree las interfaces VLAN SVI. La dirección IP configurada servirá como puerta de enlace predeterminada para los hosts de la VLAN respectiva.
Paso 3. Configure puertos de acceso. Asigne el puerto apropiado a la VLAN requerida.
Paso 4. Habilitar routing IP. Ejecute el comando ip routing global configuration para permitir el intercambio de tráfico entre las VLAN 10 y 20. Este comando debe configurarse para habilitar el enrutamiento inter-VAN en un switch de capa 3 para IPv4.
El enrutamiento entre VLANs mediante un switch de capa 3 es más sencillo de configurar que el método router-on-a-stick.