## Slide 1: TC 3003B Implementación de redes de área amplia
Redes privadas virtuales (VPNs)
ITESM Campus Querétaro

## Slide 2
Introducción a las VPNss
VPN de sitio a sitio usando IPsec
GRE sobre IPsec
VPNs de acceso remoto
Agenda de esta sesión

## Slide 3
Introducción a las VPNs

## Slide 4
Una VPN es una red privada creada mediante tunneling a través de una red pública, generalmente Internet.
Las redes privadas virtuales generalmente se refieren a la implementación segura de VPN con cifrado, como las VPN con IPsec.
Para implementar las VPN, se necesita un gateway VPN, que puede ser un router.
Redes Privadas Virtuales (VPN = Virtual Private Network)
Notes: 3.3 – VPN
3.3.1 – Aspectos básicos de las VPN
3.3.1.1 – Introducción a las VPN

## Slide 5
Los servicios de WAN privada, como líneas arrendadas y MPLS, brindan seguridad porque el tráfico de cada cliente se separa mediante el uso de conexiones físicas dedicadas (líneas arrendadas) o etiquetas MPLS.
Cuando se usa Internet como una WAN para conectar sitios, no hay seguridad incorporada por default.
Para proporcionar comunicaciones seguras a través de Internet, se utilizan VPN (redes privadas virtuales).
Redes Privadas Virtuales (VPN = Virtual Private Network)

## Slide 6: Redes Privadas Virtuales (VPN = Virtual Private Network)
Desarrollar WANs privadas es caro.
Internet provee una estructura más flexible y económica de interconectar oficinas remotas. Sin embargo, las redes públicas no garantizan la seguridad de las comunicaciones, por lo que las redes privadas virtuales surgieron de la necesidad de garantizar la seguridad de las comunicaciones en las redes públicas.

## Slide 7: Redes Privadas Virtuales (VPN = Virtual Private Network)
Para tener aplicaciones seguras de acceso a Intranets y Extranets se requiere de una VPN, que es una conexión segura entre dos puntos de Internet (red pública), mediante el uso de firewalls, que previenen el acceso no autorizado a la red y la práctica conocida como “envíos por túneles - Tunneling”, donde los paquetes de datos se cifran (encriptan) y encapsulan en paquetes IP para poder viajar a través de Internet y ocultar su contenido.

## Slide 8: Redes Privadas Virtuales (VPN = Virtual Private Network)
Un firewall o servidor de seguridad consta de hardware y software ubicados entre la red interna de una organización y una red externa para evitar que personas ajenas invadan las redes privadas.

## Slide 9
Revisaremos dos tipos de Internet VPNs, que proporcionan conectividad segura a través de Internet. Internet es una red pública compartida y no es segura por default.
VPN de sitio a sitio (site-to-site VPNs) usando IPsec
VPN de acceso remoto (remote-access VPNs) mediante TLS.
Redes Privadas Virtuales (VPN = Virtual Private Network)

## Slide 10
VPN de sitio a sitio usando IPsec

## Slide 11
Las VPN de sitio a sitio conectan redes enteras entre sí, por ejemplo, pueden conectar la red de una sucursal a la red de la oficina central de una empresa.
En una VPN de sitio a sitio, los hosts terminales envían y reciben tráfico TCP/IP normal a través de un “gateway” VPN.
El gateway VPN es responsable de encapsular y cifrar el tráfico saliente.
VPN de sitio a sitio usando IPsec
Redes Privadas Virtuales (VPNs)
Notes: 3.3 – VPN
3.3.2 – Tipos de VPN
3.3.2.1 – VPN de sitio a sitio

## Slide 12
Una VPN de sitio a sitio es una VPN entre dos dispositivos y se utiliza para conectar dos sitios a través de Internet. En el siguiente diagrama, la oficina A y la oficina B están conectadas a Internet y utilizan una VPN de sitio a sitio entre ellas para que los dispositivos de cada oficina puedan comunicarse de forma segura entre sí. se cifra antes de encapsularse con el nuevo encabezado.
VPN de sitio a sitio usando IPsec
Redes Privadas Virtuales (VPNs)

## Slide 13
En una VPN de sitio a sitio, se crea un túnel VPN entre los dos dispositivos encapsulando el paquete IP original con un encabezado VPN y un nuevo encabezado IP. Cuando se utiliza IPsec, el paquete original se cifra antes de encapsularse con el nuevo encabezado. Esto es lo que hace segura IPsec.
VPN de sitio a sitio usando IPsec
Redes Privadas Virtuales (VPNs)

## Slide 14
El router tomará el paquete original, lo encriptará para que no se pueda leer, agregará un encabezado IPsec VPN y un nuevo encabezado IP, y luego lo reenviará a través de Internet.
VPN de sitio a sitio usando IPsec
Redes Privadas Virtuales (VPNs)

## Slide 15
Vamos a demostrar ese proceso en el diagrama.
Hemos configurado un túnel IPsec entre estos dos enrutadores.
La PC de la oficina A desea enviar tráfico a la PC de la oficina B, por lo que primero envía los datos sin cifrar a su puerta de enlace predeterminada, el ruteador.
VPN de sitio a sitio usando IPsec
Redes Privadas Virtuales (VPNs)

## Slide 16
Vamos a demostrar ese proceso en el diagrama.
Hemos configurado un túnel IPsec entre estos dos ruteadores.
La PC de la oficina A desea enviar tráfico a la PC de la oficina B, por lo que primero envía los datos sin cifrar a su puerta de enlace predeterminada, el ruteador.
VPN de sitio a sitio usando IPsec
Redes Privadas Virtuales (VPNs)

## Slide 17
El router cifra los datos, agrega un encabezado VPN y un nuevo encabezado IP.
VPN de sitio a sitio usando IPsec
Redes Privadas Virtuales (VPNs)

## Slide 18
Luego, los datos cifrados en el nuevo paquete se envían a través de Internet al otro extremo del túnel.
VPN de sitio a sitio usando IPsec
Redes Privadas Virtuales (VPNs)
Encrypted data

## Slide 19
El router receptor descifra los datos y los envía a la PC de destino.
VPN de sitio a sitio usando IPsec
Redes Privadas Virtuales (VPNs)
Encrypted data

## Slide 20
Este es un pequeño resumen El router receptor descifra los datos y los envía a la PC de destino. Esta es una descripción muy básica de cómo funciona IPsec VPN.
VPN de sitio a sitio usando IPsec
Redes Privadas Virtuales (VPNs)
Encrypted data

## Slide 21
Resumamos este proceso:
El dispositivo de envío (el router) combina el paquete original y una clave de sesión (clave de cifrado) y los ejecuta a través de una fórmula de cifrado. Cuando el enrutador recibe un paquete que debe enviarse a través de la VPN, combina el paquete original y una clave de sesión (clave de cifrado) y los ejecuta a través de una fórmula de cifrado.
VPN de sitio a sitio usando IPsec
Redes Privadas Virtuales (VPNs)
Encrypted data

## Slide 22
El dispositivo de envío (el router) encapsula el paquete cifrado con un encabezado de VPN y un nuevo encabezado de IP.
VPN de sitio a sitio usando IPsec
Redes Privadas Virtuales (VPNs)
Encrypted data

## Slide 23
El dispositivo emisor (el router) envía el nuevo paquete al dispositivo del otro lado del túnel, el router receptor.
El router receptor descifra los datos para obtener el paquete original y luego reenvía el paquete original a su destino.
Nota: VPN de sitio a sitio, un túnel se forma solo entre dos puntos finales del túnel, por ejemplo, los dos routers conectados a Internet.
VPN de sitio a sitio usando IPsec
Redes Privadas Virtuales (VPNs)
Encrypted data

## Slide 24
GRE sobre IPsec

## Slide 25
La encapsulación de routing genérico (GRE) es un protocolo de tunneling de VPN de sitio a sitio básico y no seguro.
Desarrollado por Cisco.
GRE administra el transporte de tráfico multiprotocolo y de multidifusión IP entre dos o más sitios.
Una interfaz de túnel admite un encabezado para cada uno de los siguientes protocolos:
  Un protocolo encapsulado (o protocolo de pasajeros), como IPv4, IPv6.
  Un protocolo de encapsulación (o protocolo de portadora), como GRE.
  Una protocolo de entrega de transporte, como IP.
GRE sobre IPsec
Redes Privadas Virtuales (VPNs)
Notes: 3.4 – GRE
3.4.1 – Descripción general de la GRE
3.4.1.1 – Introducción a la GRE

## Slide 26
GRE (Generic Routing Encapsulation / Encapsulación de enrutamiento genérico) crea túneles como IPsec, sin embargo, no cifra el paquete original, por lo que no es seguro.
Sin embargo, tiene la ventaja de poder encapsular una amplia variedad de protocolos de capa 3, así como mensajes de broadcast y multicast.
Para obtener la flexibilidad de GRE con la seguridad de IPsec, se puede utilizar GRE sobre IPsec.
El paquete original será encapsulado por un encabezado GRE y un nuevo encabezado IP, y luego el paquete GRE será encriptado y encapsulado dentro de un encabezado IPsec VPN y un nuevo encabezado IP.
GRE sobre IPsec
Redes Privadas Virtuales (VPNs)

## Slide 27
El paquete original será encapsulado por un encabezado GRE y un nuevo encabezado IP, y luego el paquete GRE será encriptado y encapsulado dentro de un encabezado IPsec VPN y un nuevo encabezado IP.
Aquí está el paquete IP original.
Se le agrega un encabezado GRE y un nuevo encabezado IP.
Luego, este nuevo paquete se cifra y se agregan un encabezado IPsec y un nuevo encabezado IP. Hemos combinado GRE con IPsec.
GRE sobre IPsec
Redes Privadas Virtuales (VPNs)

## Slide 28
Se deben seguir cinco pasos para configurar un túnel GRE:
  Paso 1: Cree una interfaz de túnel con el comando interface tunnel number.
  Paso 2. Configure una dirección IP para la interfaz de túnel. (Generalmente una dirección privada).
  Paso 3. Especifique la dirección IP de origen del túnel.
  Paso 4. Especifique la dirección IP de destino del túnel.
  Paso 5: (Optativo) Especifique el modo de túnel GRE como modo de interfaz de túnel.
Nota: Los comandos tunnel source y tunnel destination hacen referencia a las direcciones IP de las interfaces físicas configuradas previamente.
Configuración de GRE
Implementación de GRE
Notes: 3.4 – GRE
3.4.2 – Implementación de la GRE
3.4.2.1 – Configuración de la GRE

## Slide 29
Utilice el comando show ip interface brief para verificar que la interfaz de túnel esté activa.
Utilice el comando show Interface tunnel para verificar el estado del túnel.
Utilice el comando show ip ospf neighbor para verificar que se haya establecido una adyacencia de OSPF a través de la interfaz de túnel.
Verificación de GRE
Implementación de GRE
Notes: 3.4 – GRE
3.4.2 – Implementación de la GRE
3.4.2.2 – Verificación de la GRE

## Slide 30
VPNs de acceso remoto

## Slide 31
Una VPN de acceso remoto satisface las necesidades de los empleados a distancia, los usuarios móviles y tráfico de extranet.
Permite el intercambio dinámico de información y puede habilitarse y deshabilitarse.
Se utiliza para conectar hosts individuales que deben acceder a la red de su empresa de forma segura a través de Internet.
Quizás deba instalarse software de cliente VPN en el terminal del usuario móvil.
VPNs de acceso remoto
Redes Privadas Virtuales (VPNs)
Notes: 3.3 – VPN
3.3.2 – Tipos de VPN
3.3.2.2 – VPN de acceso remoto

## Slide 32
Mientras que las V PN de sitio a sitio se utilizan para establecer una conexión punto a punto entre dos sitios a través de Internet, el área de VPN de acceso remoto se utiliza para permitir que los dispositivos finales (PC, teléfonos móviles) accedan a los recursos internos de la empresa de forma segura a través de Internet.
Las VPN de acceso remoto suelen utilizar TLS (Transport Layer Security) a diferencia de las VPN de sitio a sitio que normalmente usan IPsec. TLS también proporciona seguridad para HTTPS (HTTP seguro).
El software del cliente VPN se instala en los dispositivos finales (por ejemplo, las computadoras portátiles proporcionadas por la empresa que los empleados usan para trabajar desde casa).
Estos dispositivos finales luego forman túneles seguros a uno de los enrutadores o firewalls de la empresa que actúan como un servidor TLS.
Esto permite a los usuarios finales acceder de forma segura a los recursos de la red interna de la empresa sin estar conectados directamente a la red de la empresa
VPNs de acceso remoto
Redes Privadas Virtuales (VPNs)

## Slide 33
Este diagrama nos ayudará a entender mejor, los dispositivos finales de la izquierda quieren acceder a los recursos del servidor de la empresa en el centro de datos de la derecha.
VPNs de acceso remoto
Redes Privadas Virtuales (VPNs)

## Slide 34
Todos los dispositivos tienen Cisco AnyConnect instalado y también está configurado en el firewall del centro de datos. Por lo tanto, cada uno de los dispositivos forma un túnel VPN TLS hacia el firewall y luego pueden comunicarse de forma segura con los servidores internos de la empresa a través del túnel.
VPNs de acceso remoto
Redes Privadas Virtuales (VPNs)

## Slide 35
Por lo tanto, cada uno de los dispositivos forma un túnel VPN TLS hacia el firewall y luego pueden comunicarse de forma segura con los servidores internos de la empresa a través del túnel.
VPNs de acceso remoto
Redes Privadas Virtuales (VPNs)

## Slide 36
Al igual que IPsec, TLS implica el cifrado de paquetes y la adición de encabezados adicionales.
VPNs de acceso remoto
Redes Privadas Virtuales (VPNs)

## Slide 37
VPNs sitio a sitio vs VPNs de acceso remoto
Redes Privadas Virtuales (VPNs)
VPN de sitio a sitio | VPN de acceso remoto
Utilizan IPsec | Utilizan TLS
Brindan servicio a muchos dispositivos dentro de los sitios que se están conectando. Un túnel IPsec entre dos routers o firewalls proporciona seguridad de tráfico para todos los hosts dentro de los sitios que se están conectando. | Brindan servicio al dispositivo de un extremo en el que está instalado el software de cliente VPN.
Se utilizan normalmente para conectar de forma permanente dos sitios a través de Internet. | Generalmente se usan para proporcionar acceso bajo demanda (on-demand) para dispositivos finales que desean acceder de manera segura a los recursos de la empresa mientras están conectados a una red que no es segura