## Slide 1: TC 3003B Implementación de redes de área amplia
Redes privadas virtuales (VPNs)
ITESM Campus Querétaro

## Slide 2
Introducción a las VPNs
VPN de sitio a sitio usando IPsec
GRE sobre IPsec
VPNs de acceso remoto
Agenda de esta sesión

## Slide 3
Introducción a las VPNs

## Slide 4: IPsec Fundamentals IPsec VPN Solutions
Cisco IPsec VPN Solutions:
Site-to-Site (LAN-to-LAN) IPsec VPNs - Site-to-site IPsec VPNs are the most versatile solution for site-to-site encryption because they are the only solution to allow for multivendor interoperability. Difficult to manage in large networks.
Cisco Dynamic Multipoint VPN (DMVPN) - Simplifies configuration for hub-and-spoke and spoke-to-spoke VPNs in Cisco networks. It accomplishes this by combining multipoint GRE (mGRE) tunnels, IPsec, and Next Hop Resolution Protocol (NHRP).
Cisco Group Encrypted Transport VPN (GET VPN) - Developed specifically for enterprises to build any-to-any tunnel-less VPNs (where the original IP header is used) across service provider MPLS networks or private WANs. Provides encryption over private networks which addresses regulatory-compliance guidelines.
Cisco FlexVPN - FlexVPN is Cisco’s implementation of the IKEv2 standard, featuring a unified VPN solution that combines site-to-site, remote access, hub-and-spoke topologies and partial meshes (spoke-to-spoke direct). Remains compatible with legacy VPN implementations using crypto maps.
Remote VPN Access - Remote VPN access allows remote users to securely VPN into a corporate network. It is supported on IOS with FlexVPN (IKEv2 only) and on ASA 5500-X and FirePOWER firewalls.

## Slide 5: IPsec Fundamentals Configuring IPsec VPNs
Even though crypto maps are no longer recommended for tunnels, they are still widely deployed and should be understood. The steps to enable IPsec over GRE using crypto maps are as follows:
Step 1. Configure a crypto ACL to classify VPN traffic by using these commands:
ip access-list extended acl _name
permit gre host {tunnel-source IP} host {tunnel-destination IP}
Step 2. Configure an ISAKMP policy for IKE SA by using the command crypto isakmp policy priority. Within the ISAKMP policy configuration mode, encryption, hash, authentication, and the DH group can be specified with the following commands:
encryption {des | 3des | aes | aes 192 | aes 256}
hash {sha | sha256 | sha384 | md5}
authentication {rsa-sig | rsa-encr | pre-share}
group {1 | 2 | 5 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 24}
The keyword priority uniquely identifies the IKE policy and assigns a priority to the policy, where 1 is the highest priority.

## Slide 6: IPsec Fundamentals Configuring IPsec VPNs (Cont.)
Step 3. Configure PSK by using the command crypto isakmp key keystring address peer-address [mask]. The keystring should match on both peers. For peeraddress [mask], the value 0.0.0.0 0.0.0.0 can be used to allow a match against any peer.
Step 4. Create a transform set and enter transform set configuration mode by using the command crypto ipsec transform-set transform-set-name transform1 [transform2 [transform3]]. In transform set configuration mode, enter the command mode [tunnel | transport] to specify tunnel or transport modes.
Step 5. Configure a crypto map and enter crypto map configuration mode by using the command crypto map map-name seq-num [ipsec-isakmp]. In crypto map configuration mode, use the following commands to specify the crypto ACL to be matched, the IPsec peer, and the transform sets to be negotiated:
match address acl-name
set peer {hostname | ip-address}
set transform-set transform-set-name1 [transform-setname2...transform-set-name6]
Step 6. Apply a crypto map to the outside interface by using the command crypto map map-name

## Slide 7: IPsec Fundamentals Configuring IPsec Site-to-Site VPN
Example 16-7 shows a configuration example for a site-to-site IPsec tunnel using GRE over IPsec with Pre-Shared Key.

## Slide 8: IPsec Fundamentals Verifying Site-to-Site VPN
Commands that can provide information to verify the operation of a site-to-site VPN include:
show interface tunnel100 | include Tunnel protocol
show ip ospf neighbor
show ip route ospf
show crypto isakmp sa
show crypto ipsec sa

## Slide 9: Redes Privadas Virtuales (VPN = Virtual Private Network)
Desarrollar WANs privadas es caro.
Internet provee una estructura más flexible y económica de interconectar oficinas remotas. Sin embargo, las redes públicas no garantizan la seguridad de las comunicaciones, por lo que las redes privadas virtuales surgieron de la necesidad de garantizar la seguridad de las comunicaciones en las redes públicas.

## Slide 10: Redes Privadas Virtuales (VPN = Virtual Private Network)
Para tener conexiones seguras se requiere de una VPN, que es una conexión segura entre dos puntos de Internet (red pública), mediante el uso de firewalls, que previenen el acceso no autorizado a la red y la práctica conocida como “envíos por túneles - Tunneling”, donde los paquetes de datos se cifran (encriptan) y encapsulan en paquetes IP para poder viajar a través de Internet y ocultar su contenido.

## Slide 11: Redes Privadas Virtuales (VPN = Virtual Private Network)
Un firewall o servidor de seguridad consta de hardware y software ubicados entre la red interna de una organización y una red externa para evitar que personas ajenas invadan las redes privadas.

## Slide 12
Una VPN es una red privada creada mediante “tunneling – envíos por túneles” a través de una red pública, como Internet.
Las redes privadas virtuales generalmente se refieren a la implementación segura de VPN con cifrado, como las VPN con IPsec.
Redes Privadas Virtuales (VPN = Virtual Private Network)
Notes: 3.3 – VPN
3.3.1 – Aspectos básicos de las VPN
3.3.1.1 – Introducción a las VPN

## Slide 13
Los servicios de WAN privada, como líneas arrendadas y MPLS, brindan seguridad porque el tráfico de cada cliente se separa mediante el uso de conexiones físicas dedicadas (líneas arrendadas) o etiquetas MPLS.
Cuando se usa Internet como una WAN para conectar sitios, no hay seguridad incorporada por default.
Redes Privadas Virtuales (VPN = Virtual Private Network)
Para proporcionar comunicaciones seguras a través de Internet, se utilizan VPN (redes privadas virtuales).

## Slide 14
Revisaremos dos tipos de Internet VPNs, que proporcionan conectividad segura a través de Internet. Internet es una red pública compartida y no es segura por default.
VPN de sitio a sitio (site-to-site VPNs) usando IPsec
VPN de acceso remoto (remote-access VPNs) mediante TLS.
Redes Privadas Virtuales (VPN = Virtual Private Network)

## Slide 15
VPN de sitio a sitio usando IPsec

## Slide 16
Las VPN de sitio a sitio conectan redes enteras entre sí, por ejemplo, pueden conectar la red de una sucursal a la red de la oficina central de una empresa.
En una VPN de sitio a sitio, los hosts terminales envían y reciben tráfico a través de un “gateway” VPN.
El gateway VPN es responsable de encapsular y cifrar el tráfico saliente.
VPN de sitio a sitio usando IPsec
Redes Privadas Virtuales (VPNs)
Notes: 3.3 – VPN
3.3.2 – Tipos de VPN
3.3.2.1 – VPN de sitio a sitio

## Slide 17
Una VPN de sitio a sitio es una VPN entre dos dispositivos y se utiliza para conectar dos sitios a través de Internet. En el siguiente diagrama, la oficina A y la oficina B están conectadas a Internet y utilizan una VPN de sitio a sitio entre ellas para que los dispositivos de cada oficina puedan comunicarse de forma segura entre sí.
VPN de sitio a sitio usando IPsec
Redes Privadas Virtuales (VPNs)

## Slide 18
En una VPN de sitio a sitio, se crea un túnel VPN entre los dos dispositivos encapsulando el paquete IP original con un encabezado VPN y un nuevo encabezado IP.
Cuando se utiliza IPsec, el paquete original se cifra antes de encapsularse con el nuevo encabezado. Esto es lo que hace segura IPsec.
VPN de sitio a sitio usando IPsec
Redes Privadas Virtuales (VPNs)

## Slide 19
El ruteador tomará el paquete original, lo encriptará para que no se pueda leer, agregará un encabezado IPsec VPN y un nuevo encabezado IP, y luego lo reenviará a través de Internet.
VPN de sitio a sitio usando IPsec
Redes Privadas Virtuales (VPNs)

## Slide 20
Vamos a demostrar ese proceso en el diagrama.
Hemos configurado un túnel IPsec entre estos dos ruteadores.
La PC de la oficina A desea enviar tráfico a la PC de la oficina B, por lo que primero envía los datos sin cifrar a su puerta de enlace predeterminada, el ruteador.
VPN de sitio a sitio usando IPsec
Redes Privadas Virtuales (VPNs)

## Slide 21
El router cifra los datos, agrega un encabezado VPN y un nuevo encabezado IP.
VPN de sitio a sitio usando IPsec
Redes Privadas Virtuales (VPNs)

## Slide 22
Luego, los datos cifrados en el nuevo paquete se envían a través de Internet al otro extremo del túnel.
VPN de sitio a sitio usando IPsec
Redes Privadas Virtuales (VPNs)
Encrypted data

## Slide 23
El router receptor descifra los datos y los envía a la PC de destino.
VPN de sitio a sitio usando IPsec
Redes Privadas Virtuales (VPNs)
Encrypted data

## Slide 24
Resumamos este proceso:
Cuando el ruteador recibe un paquete que debe enviarse a través de la VPN, combina el paquete original y una clave de sesión (clave de cifrado) y los ejecuta a través de una fórmula de cifrado.
VPN de sitio a sitio usando IPsec
Redes Privadas Virtuales (VPNs)
Encrypted data

## Slide 25
El dispositivo de envío (el ruteador) encapsula el paquete cifrado con un encabezado de VPN y un nuevo encabezado de IP.
VPN de sitio a sitio usando IPsec
Redes Privadas Virtuales (VPNs)
Encrypted data

## Slide 26
El dispositivo emisor (el ruteador) envía el nuevo paquete al dispositivo del otro lado del túnel, el ruteador receptor.
El ruteador receptor descifra los datos para obtener el paquete original y luego reenvía el paquete original a su destino.
Nota: VPN de sitio a sitio, se forma un túnel solo entre dos puntos finales del túnel, por ejemplo, los dos ruteadores conectados a Internet.
VPN de sitio a sitio usando IPsec
Redes Privadas Virtuales (VPNs)
Encrypted data

## Slide 27
GRE sobre IPsec

## Slide 28
La encapsulación de routing genérico (GRE) es un protocolo de tunneling de VPN de sitio a sitio básico y no seguro.
Desarrollado por Cisco.
GRE sobre IPsec
Generic Routing Encapsulation
Notes: 3.4 – GRE
3.4.1 – Descripción general de la GRE
3.4.1.1 – Introducción a la GRE

## Slide 29
GRE (Generic Routing Encapsulation / Encapsulación de enrutamiento genérico) crea túneles como IPsec, sin embargo, no cifra el paquete original, por lo que no es seguro.
Sin embargo, tiene la ventaja de poder encapsular una amplia variedad de protocolos de capa 3.
Para obtener la flexibilidad de GRE con la seguridad de IPsec, se puede utilizar GRE sobre IPsec.
GRE sobre IPsec
Redes Privadas Virtuales (VPNs)

## Slide 30
El paquete original será encapsulado por un encabezado GRE y un nuevo encabezado IP, y luego el paquete GRE será encriptado y encapsulado dentro de un encabezado IPsec VPN y un nuevo encabezado IP.
Aquí está el paquete IP original.
Se le agrega un encabezado GRE y un nuevo encabezado IP.
Luego, este nuevo paquete se cifra y se agregan un encabezado IPsec y un nuevo encabezado IP. Hemos combinado GRE con IPsec.
GRE sobre IPsec
Redes Privadas Virtuales (VPNs)

## Slide 31
Se deben seguir cinco pasos para configurar un túnel GRE:
Paso 1: Cree una interfaz de túnel con el comando interface tunnel number.
Paso 2. Configure una dirección IP para la interfaz de túnel. (Generalmente una dirección privada).
Paso 3. Especifique la dirección IP de origen del túnel.
Paso 4. Especifique la dirección IP de destino del túnel.
Paso 5: (Optativo) Especifique el modo de túnel GRE como modo de interfaz de túnel.
Configuración de GRE
Implementación de GRE
Nota: Los comandos tunnel source y tunnel destination hacen referencia a las direcciones IP de las interfaces físicas configuradas previamente.
Notes: 3.4 – GRE
3.4.2 – Implementación de la GRE
3.4.2.1 – Configuración de la GRE

## Slide 32
Utilice el comando show ip interface brief para verificar que la interfaz de túnel esté activa.
Utilice el comando show Interface tunnel para verificar el estado del túnel.
Utilice el comando show ip ospf neighbor para verificar que se haya establecido una adyacencia de OSPF a través de la interfaz de túnel.
Verificación de GRE
Implementación de GRE
Notes: 3.4 – GRE
3.4.2 – Implementación de la GRE
3.4.2.2 – Verificación de la GRE

## Slide 33
VPNs de acceso remoto

## Slide 34
Una VPN de acceso remoto satisface las necesidades de los empleados a distancia y los usuarios móviles.
Permite el intercambio dinámico de información y puede habilitarse y deshabilitarse.
Se utiliza para conectar hosts individuales que deben acceder a la red de su empresa de forma segura a través de Internet.
Quizás deba instalarse software de cliente VPN en el terminal del usuario móvil.
VPNs de acceso remoto
Redes Privadas Virtuales
Notes: 3.3 – VPN
3.3.2 – Tipos de VPN
3.3.2.2 – VPN de acceso remoto

## Slide 35
Mientras que las VPN de sitio a sitio se utilizan para establecer una conexión punto a punto entre dos sitios a través de Internet, las VPN de acceso remoto se utiliza para permitir que los dispositivos finales (PC, teléfonos móviles) accedan a los recursos internos de la empresa de forma segura a través de Internet.
Las VPN de acceso remoto suelen utilizar TLS (Transport Layer Security) a diferencia de las VPN de sitio a sitio que normalmente usan IPsec. TLS también proporciona seguridad para HTTPS (HTTP seguro).
VPNs de acceso remoto
Redes Privadas Virtuales

## Slide 36
El software del cliente VPN se instala en los dispositivos finales (por ejemplo, las computadoras portátiles proporcionadas por la empresa que los empleados usan para trabajar desde casa).
Estos dispositivos finales luego forman túneles seguros a uno de los ruteadores de la empresa que actúan como un servidor TLS.
Esto permite a los usuarios finales acceder de forma segura a los recursos de la red interna de la empresa sin estar conectados directamente a la red de la empresa
VPNs de acceso remoto
Redes Privadas Virtuales

## Slide 37
Este diagrama nos ayudará a entender mejor, los dispositivos finales de la izquierda quieren acceder a los recursos del servidor de la empresa en el centro de datos de la derecha.
VPNs de acceso remoto
Redes Privadas Virtuales

## Slide 38
Todos los dispositivos tienen el software del cliente VPN instalado y también está configurado en el ruteador del centro de datos.
VPNs de acceso remoto
Redes Privadas Virtuales

## Slide 39
Cada uno de los dispositivos forma un túnel VPN TLS hacia el ruteador y luego pueden comunicarse de forma segura con los servidores internos de la empresa a través del túnel.
VPNs de acceso remoto
Redes Privadas Virtuales

## Slide 40
Al igual que IPsec, TLS implica el cifrado de paquetes y la adición de encabezados adicionales.
VPNs de acceso remoto
Redes Privadas Virtuales (VPNs)

## Slide 41
VPNs sitio a sitio vs VPNs de acceso remoto
Redes Privadas Virtuales
VPN de sitio a sitio | VPN de acceso remoto
Utilizan IPsec (Internet Protocol Security) | Utilizan TLS (Transport Layer Security)
Brindan servicio a muchos dispositivos dentro de los sitios que se están conectando. | Brindan servicio al dispositivo de un extremo en el que está instalado el software de cliente VPN.
Se utilizan normalmente para conectar de forma permanente dos sitios a través de Internet. | Generalmente se usan para proporcionar acceso bajo demanda (on-demand) para dispositivos finales que desean acceder de manera segura a los recursos de la empresa mientras están conectados a una red que no es segura