## Slide 1: TC 3033B Implementación de redes de área amplia
DHCP y DNS
Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro

## Slide 2
Objetivo de esta sesión
Estudiar e implementar los servicios DHCP y DNS en los ruteadores CISCO.

## Slide 3
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Protocolo que sirve para asignar una dirección IP dinámica a dispositivos en una red.
Existen direcciones:
IP dinámicas
IP fijas
Direccionamiento IP
Con un direccionamiento dinámico, un dispositivo puede obtener diferentes direcciones IP cada vez que se conecta a la red.

## Slide 4
Definir un pool de direcciones dinámicas que serán asignadas cuando sean solicitadas.
  ip dhcp pool NombrePool
  network dirIP_inicial Máscara de subred
Configuración de un DHCP
Agregar configuración importante al DHCP
  dns-server dirIP-Server
  default-router dirIP
  lease días horas minutos
    Ejemplo: lease 0 0 20

## Slide 5
Cuando tengamos en una LAN equipos terminales a los que se requiere asignar una dirección IP estática como: servidores, impresoras, cámaras web, dispositivos IoT, etc. es importante excluir esas direcciones del pool para evitar duplicidad de direcciones.
¿Cuándo excluir direcciones del pool DHCP?
También es importante excluir la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada o gateway.
Comando a utilizar:
Ip dhcp excluded-address Dir_IP_Inicial Dir_IP_Final

## Slide 6
No existe variación de los comandos, pues la especificación de la IP del default-router se asocia automáticamente con la VLAN correspondiente.
¿Cómo instalar un DHCP cuando tenemos VLANs?
  Ejemplo:
  ip dhcp pool PoolG0/0.10
  network 192.168.0.0 255.255.255.0
  dns 192.200.20.1
  default-router 192.168.0.254

## Slide 7
DNS (Domain Name System)
Protocolo de Internet que traduce nombres de dominio a sus direcciones IP.
Domain Name System (DNS)
Cada que usas un nombre de dominio, el servicio DNS traduce el nombre a su correspondiente dirección IP. Por ejemplo el nombre de dominio www.example.com se podría traducir a 198.105.232.4