## Slide 1: Conceptos de OSPFv2 de área única
Redes Empresariales, Seguridad y Automatización v7.0
(ENSA)
Notes: Programa de la Academia de Redes de Cisco
Redes empresariales, seguridad y automatización 7.0 (ENSA)
Modulo 1:Conceptos de OSPFv2 de área única

## Slide 2: 1.1 Características y funciones de OSPF
Notes: 1 - Conceptos de OSPFv2 de área única
1.1 Características y funciones de OSPF

## Slide 3: Características y funciones de OSPF Introducción a OSPF
El protocolo OSPF es un protocolo de routing de estado de enlace desarrollado como alternativa del protocolo de routing por vector de distancias, RIP. El OSPF tiene ventajas significativas sobre el RIP en el sentido que ofrece una convergencia más rápida y se escala a implementaciones de redes mucho más grandes.
OSPF es un protocolo de routing sin clase que utiliza el concepto de áreas para realizar la escalabilidad. Un administrador de red puede dividir el dominio de enrutamiento en áreas distintas que ayudan a controlar el tráfico de actualización de enrutamiento.
  Un vínculo es una interfaz de un router, un segmento de red que conecta dos routers o una red auxiliar, como una LAN Ethernet conectada a un único router.
  La información acerca del estado de dichos enlaces se conoce como estados de enlace. Toda la información del estado del vínculo incluye el prefijo de red, la longitud del prefijo y el costo.
Notes: 1 - Conceptos de OSPFv2 de área única
1.1 Características y funciones de OSPF
1.1.1 - Introducción a OSPF

## Slide 4: Característicasy funciones de OSPF Componentes de OSPF
Todos los protocolos de enrutamiento comparten componentes similares. Todos usan mensajes de protocolo de enrutamiento para intercambiar información de la ruta. Los mensajes contribuyen a armar estructuras de datos, que luego se procesan con un algoritmo de enrutamiento.
Los routers que ejecutan OSPF intercambian mensajes para transmitir información de routing por medio de cinco tipos de paquetes.
  Paquete de saludo
  Paquete de descripción de la base de datos
  Paquete de solicitud de estado de enlace
  Paquete de actualización de estado de enlace
  Paquete de acuse de recibo de estado de enlace
Estos paquetes se usan para descubrir routers vecinos y también para intercambiar información de enrutamiento, a fin de mantener información precisa acerca de la red.
Notes: 1 - Conceptos de OSPFv2 de área única
1.1 Características y funciones de OSPF
1.1.2 - Componentes de OSPF

## Slide 5: Característica y funciones de OSPF Componentes de OSPF (Cont.)
Los mensajes OSPF se utilizan para crear y mantener tres bases de datos OSPF, como se indica a continuación:
Base de datos | Tabla | Descripción
Base de datos de adyacencia | Tabla de vecinos | Lista de todos los routers vecinos con los que un router estableció comunicación bidireccional. Esta tabla es única para cada router. Se puede ver con el comando show ip ospf neighbor.
Base de datos de estado de enlace (LSDB) | Tabla de topología | Muestra información sobre todos los otros routers en la red. Esta base de datos representa la topología de la red. Todos los routers dentro de un área tienen LSDB idénticas. Se puede ver con el comando show ip ospf database.
Base de datos de reenvío | Tabla de enrutamiento | Lista de rutas generadas cuando se ejecuta un algoritmo en la base de datos de estado de enlace. La tabla de routing de cada router es única y contiene información sobre cómo y dónde enviar paquetes para otros routers. Se puede ver con el comando show ip route.
Notes: 1 - Conceptos de OSPFv2 de área única
1.1 Características y funciones de OSPF
1.1.2 - Componentes de OSPF (cont.)

## Slide 6: Característica y funciones de OSPF Componentes de OSPF (Cont.)
El router arma la tabla de topología; para ello, utiliza los resultados de cálculos realizados a partir del algoritmo SPF (Primero la Ruta más Corta) de Dijkstra. El algoritmo SPF se basa en el costo acumulado para llegar a un destino.
El algoritmo SPF crea un árbol SPF posicionando cada router en la raíz del árbol y calculando la ruta más corta hacia cada nodo. Luego, el árbol SPF se usa para calcular las mejores rutas. OSPF coloca las mejores rutas en la base de datos de reenvío, que se usan para crear la tabla de enrutamiento.
Notes: 1 - Conceptos de OSPFv2 de área única
1.1 Características y funciones de OSPF
1.1.2 - Componentes de OSPF (cont.)

## Slide 7: Características y funciones de OSPF Operación de estado de enlace
Para mantener la información de enrutamiento, los routers OSPF completan un proceso de enrutamiento de estado de enlace genérico para alcanzar un estado de convergencia.
Los siguientes son los pasos de enrutamiento de estado de vínculo que completa un router:
Establecimiento de adyacencias de vecinos
Intercambio de anuncios de estado de enlace
Crear la base de datos de estado de enlace
Ejecución del algoritmo SPF
Elija la mejor ruta
Notes: 1 - Conceptos de OSPFv2 de área única
1.1 Características y funciones de OSPF
1.1.3 - Funcionamiento de estado de enlace

## Slide 8: Características y funciones de OSPF OSPF de área única y multiárea
Para que OSPF sea más eficaz y escalable, este protocolo admite el enrutamiento jerárquico mediante áreas. Un área OSPF es un grupo de routers que comparten la misma información de estado de enlace en sus LSDB. El OSPF se puede implementar de una de estas dos maneras:
OSPF de área única : todos los routers están en un área. La mejor práctica es usar el área 0.
Multiarea OSPF - OSPF se implementa mediante varias áreas, de manera jerárquica. Todas las áreas deben conectarse al área troncal (área 0). Los routers que interconectan las áreas se denominan “routers fronterizos de área” (ABR).
Nos centraremos en OSPF de área única.
Notes: 1 - Conceptos de OSPFv2 de área única
1.1 Características y funciones de OSPF
1.1.4 -OSPF de área única y OSPF multiárea

## Slide 9: Características y funciones de OSPF OSPF Multiárea
Las opciones de diseño de topología jerárquica con OSPF multiárea pueden ofrecer estas ventajas:
  Tablas de enrutamiento más pequeñas : las tablas son más pequeñas porque hay menos entradas de tabla de enrutamiento. Esto se debe a que las direcciones de red se pueden resumir entre áreas. La sumarización de ruta no está habilitada de manera predeterminada.
  Sobrecarga de actualizaciones de estado de enlace reducida - el diseño de OSPF multiárea con áreas más pequeñas minimiza el procesamiento y los requisitos de memoria.
  Menor frecuencia de cálculos de SPF -– Multiarea OSPF localiza el impacto de un cambio de topología dentro de un área. Por ejemplo, minimiza el impacto de las actualizaciones de routing debido a que la saturación con LSA se detiene en el límite del área.
Notes: 1 - Conceptos de OSPFv2 de área única
1.1 Características y funciones de OSPF
1.1.5 - OSPF Multiárea

## Slide 10: Características y funciones de OSPF OSPFv3
OSPFv3 es el equivalente a OSPFv2 para intercambiar prefijos IPv6. OSPFv3 intercambia información de routing para completar la tabla de routing de IPv6 con prefijos remotos.
  Nota: con la característica de familias de direcciones de OSPFv3, esta versión del protocolo es compatible con IPv4 e IPv6. En este currículo no se hablará de familias de direcciones de OSPF.
OSPFv3 tiene la misma funcionalidad que OSPFv2, pero utiliza IPv6 como transporte de la capa de red, por lo que se comunica con pares de OSPFv3 y anuncia rutas IPv6. OSPFv3 también utiliza el algoritmo SPF como motor de cómputo para determinar las mejores rutas a lo largo del dominio de enrutamiento.
OSPFv3 tiene procesos diferentes de los de su equivalente de IPv4. Los procesos y las operaciones son básicamente los mismos que en el protocolo de enrutamiento IPv4, pero se ejecutan de forma independiente.
Notes: 1 - Conceptos de OSPFv2 de área única
1.1 Características y funciones de OSPF
1.1.6 - OSPFv3
1.1.7 - Verifique su comprensión - Función y caracteristicas de OSPF

## Slide 11: Configuración OSPFv2 de área única
Notes: Programa de la Academia de Redes de Cisco
Redes empresariales, seguridad y automatización 7.0 (ENSA)
Módulo 2: Configuración OSPFv2 de área única

## Slide 12: Objetivos del módulo
Título de módulo: Configuración OSPFv2 de área única
Objetivo del módulo: Implementar OSPFv2 de área única en redes de acceso múltiple tanto punto a punto como broadcast.
Título del tema | Objetivo del tema
ID del router OSPF | Configure una ID de router OSPFv2.
Redes punto a punto OSPF | Configure OSPFv2 de área única en una red punto a punto.
Redes OSPF de acceso múltiple | Configure la prioridad de interfaz OSPF para influenciar la elección del DR/BDR en una red de acceso múltiple.
Modificación de OSPFv2 de área única | Implemente modificaciones para cambiar el funcionamiento de OSPFv2 de área única.
Propagación de ruta predeterminada | Configure el protocolo OSPF para propagar una ruta predeterminada.
Verificación de OSPFv2 de área única | Verifique la implementación de un protocolo OSPFv2 de área única.
Notes: 12
2.0 Introducción
2.0.2 – ¿Qué aprenderé en este módulo?

## Slide 13: 2.1 - Router ID de OSPF
Notes: 2 - Configuración de OSPFv2 de área única
2.1 - Router ID de OSPF

## Slide 14: Router ID de OSPF Topología OSPF de referencia
En la ilustración, se muestra la topología que se usa para configurar OSPFv2.
Los routers en la topología tienen una configuración inicial, incluidas las direcciones de interfaz.
Ninguno de los routers tiene configurado enrutamiento estático o enrutamiento dinámico.
Todas las interfaces en los routers R1, R2 y R3 (excepto la interfaz loopback en el R2) se encuentran dentro del área backbone de OSPF.
El router ISP se usa como la puerta de enlace a Internet del dominio de enrutamiento.
Notes: 2 - Configuración de OSPFv2 de área única
2.1 - Router ID de OSPF
2.1.1 - Topología OSPF de referencia

## Slide 15: ID del router OSPF Modo de configuración del router OSPF
OSPFv2 se habilita con el comando router ospf process-id del modo de configuración global. El valor de process-id representa un número entre 1 y 65 535, y lo elige el administrador de redes. El valor de process-id es localmente significativo. Se considera una práctica recomendada utilizar el mismo process-id en todos los routers OSPF.
R1(config)# router ospf 10
R1 (config-router) # ?
area OSPF: Parámetros del area
auto-cost: Calcula el costo de la interfaz OSPF según el ancho de banda
default-information: Controla la distribución de la información predeterminada
distance Define an administrative distance
exit: Salir del modo de configuración del protocolo de enrutamiento
log-adyacency-changes: Registra cambios en estado de adyacencia
neighbor: Especifica un router vecino
network: Habilita el enrutamiento en una red IP
no: Negar un comando o establecer sus valores predeterminados
passive-interface: Suprime las actualizaciones de enrutamiento en una interfaz
redistribute: Redistribuye información desde otro protocolo de enrutamiento
router-id: router-id para este proceso OSPF
R1(config-router)#
Notes: 2 - Configuración de OSPFv2 de área única
2.1 - Router ID de OSPF
2.1.2 - Modo de configuración de OSPF del router

## Slide 16: ID de router OSPF router ID
El router ID de OSPF es un valor de 32 bits, representado como una dirección IPv4. Se utiliza para identificar de forma única un router OSPF y todos los paquetes OSPF incluyen el router ID del router de origen.
Para participar en un dominio OSPF, cada router requiere de un router ID. Puede ser definido por un administrador o asignado automáticamente por el router. El router ID es utilizado por un router habilitado por OSPF para hacer lo siguiente:
  Participar en la sincronización de bases de datos OSPF : durante el estado de Exchange, el router con el router ID más alto enviará primero sus paquetes de descriptor de base de datos (DBD).
  Participar en la elección del router designado (DR) - En un entorno LAN multiacceso, el router con el router ID más alto se elige el DR. El dispositivo de enrutamiento con el segundo router ID más alto, se elige como el router designado de respaldo (BDR).
Notes: 2 - Configuración de OSPFv2 de área única
2.1 - Router ID de OSPF
2.1.3 - Router IDs

## Slide 17: Router ID de OSPF Orden de precedencia del Router ID
Los routers Cisco derivan el router ID según uno de los tres criterios, en el siguiente orden preferencial:
El router ID se configura explícitamente utilizando el comando router-id rid router de modo de configuración. Este es el método recomendado para asignar un router ID
El router elige la dirección IPv4 más alta de cualquiera de las interfaces de loopback configuradas.
El router elige la dirección IPv4 activa más alta de cualquiera de sus interfaces físicas.
Notes: 2 - Configuración de OSPFv2 de área única
2.1 - Router ID de OSPF
2.1.4 - Orden de precedencia del Router ID

## Slide 18: ID del router OSPF Uso de una interfaz loopback como router ID
En lugar de confiar en la interfaz física, el router ID se puede asignar a una interfaz loopback. Normalmente, la dirección IPv4 para este tipo de interfaz loopback, debe configurarse utilizando una máscara de subred de 32 bits (255.255.255.255). Esto crea una ruta de host. Una ruta de host de 32 bits no se anuncia como una ruta a otros routers OSPF.
OSPF no necesita estar habilitado en una interfaz para que esa interfaz se elija como el router ID.
Notes: 2 - Configuración de OSPFv2 de área única
2.1 - Router ID de OSPF
2.1.5 - Configure una interfaz de loopback como el router ID

## Slide 19: Router ID de OSPF Configure explícitamente un Router ID
En nuestra topología de referencia, el router ID para cada router se asigna de la siguiente manera:
R1 usa el router ID 1.1.1.1
R2 usa el router ID 2.2.2.2
R3 usa el router ID 3.3.3.3
Utilice el comando router-id id para asignar manualmente un router ID. En el ejemplo, el router ID 1.1.1.1 se asigna a R1. Utilice el comando show ip protocols para verificar el router ID.
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
R1(config-router)# end
*May 23 19:33:42.689: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1# show ip protocols | include Router ID
Router ID 1.1.1.1
R1#
Notes: 2 - Configuración de OSPFv2 de área única
2.1 - Router ID de OSPF
2.1.5 - Configure una interfaz de loopback como el router ID

## Slide 20: Router ID de OSPF Modifique el router ID
Después de que un router selecciona el router ID, un router OSPF activo no permitirá que el router ID cambie, hasta que el router se reinicie o el proceso de OSPF sea restablecido.
El método preferido para restablecer el router ID es borrar el proceso OSPF.
R1# show ip protocols | include Router ID
Router ID 10.10.1.1
R1# conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
% OSPF: Reload or use "clear ip ospf process" command, for this to take effect
R1(config-router)# end
R1# clear ip ospf process
Reset ALL OSPF processes? [no]: y
*Jun 6 01:09:46.975: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 3.3.3.3 on GigabitEthernet0/0/1 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
*Jun 6 01:09:46.981: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 3.3.3.3 on GigabitEthernet0/0/1 from LOADING to FULL, Loading Done *
R1# show ip protocols | include Router ID
Router ID 1.1.1.1
R1#
Notes: 2 - Configuración de OSPFv2 de área única
2.1 - Router ID de OSPF
2.1.7 - Modifique un router ID
2.1.8 - Syntax Checker - Configurar los ID de routers R2 y R3
2.1.9 - Compruebe su comprensión - router ID de OSPF

## Slide 21: Redes OSPF punto a punto
Notes: 2 - Configuración de OSPFv2 de área única
2.2 - Redes punto a punto OSPF

## Slide 22: Redes OSPF punto a punto Sintaxis del comando de red
Puede especificar las interfaces que pertenecen a una red punto a punto configurando el comando network . También puede configurar OSPF directamente en la interfaz con el comando ip ospf .
La sintaxis básica del comando network es la siguiente:
Router(config-router)# network network-address wildcard-mask area area-id
La sintaxis de wildcard mask de dirección de red se utiliza para habilitar OSPF en las interfaces. Cualquier interfaz en un router que coincida con esta parte del comando está habilitada para enviar y recibir paquetes OSPF.
La sintaxis del area area-id se refiere al área OSPF. Al configurar OSPFv2 de área única, el comando network debe configurarse con el mismo valor de area-id en todos los routers. Si bien se puede usar cualquier ID de área, es aconsejable utilizar una ID de área 0 con OSPFv2 de área única. Esta convención facilita la tarea si posteriormente se modifica la red para admitir OSPFv2 multiárea.
Notes: 2 - Configuración de OSPFv2 de área única
2.2 - Redes punto a punto OSPF
2.2.1 - Sintaxis de comandos de red

## Slide 23: Redes OSPF punto a punto El Wildcard Mask
El wildcard mask suele ser la inversa de la máscara de subred configurada en esa interfaz.
El método más fácil para calcular un wildcard mask es restar la máscara de subred de red de 255.255.255.255, como se muestra para las máscaras de subred / 24 y / 26 en la figura.
Notes: 2 - Configuración de OSPFv2 de área única
2.2 - Redes punto a punto OSPF
2.2.2 - El Wildcard Mask
2.2.3 - Compruebe su comprensión - El Wildcard Mask

## Slide 24: Redes OSPF punto a punto Configurar OSPF mediante el comando network
Dentro del modo de configuración de enrutamiento, hay dos formas de identificar las interfaces que participarán en el proceso de enrutamiento OSPFv2.
En el primer ejemplo, el wildcard mask identifica la interfaz en función de las direcciones de red. Cualquier interfaz activa configurada con una dirección IPv4 perteneciente a esa red, participará en el proceso de enrutamiento OSPFv2.
Nota: Algunas versiones de IOS permiten introducir la máscara de subred en lugar del wildcard mask. Posteriormente el IOS convierte la máscara de subred al formato del wildcard mask.
R1(config)# router ospf 10
R1 (config-router) # network 10.10.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# network 10.1.1.4 0.0.0.3 area 0
R1 (config-router) # network 10.1.1.12 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)#
Notes: 2 - Configuración de OSPFv2 de área única
2.2 - Redes punto a punto OSPF
2.2.4 - Configure OSPF mediante el comando network

## Slide 25: Redes OSPF punto a punto Configure OSPF mediante el comando network (Cont.)
Como alternativa, OSPFv2 se puede habilitar especificando la dirección IPv4 exacta de la interfaz usando un wildcard mask cuádruple cero. Al ingresar network 10.1.1.5 0.0.0.0 area 0 en R1 le dice al router que habilite la interfaz Gigabit Ethernet 0/0/0 para el proceso de enrutamiento.
La ventaja de especificar la interfaz es que no se necesita calcular el wildcard mask. Observe que en todos los casos, el argumento area específica el área 0.
R1(config)# router ospf 10
R1 (config-router) # network 10.10.1.1 0.0.0.0 area 0
R1 (config-router) # network 10.1.1.5 0.0.0.0 area 0
R1 (config-router) # network 10.1.1.14 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)#
Notes: 2 - Configuración de OSPFv2 de área única
2.2 - Redes punto a punto OSPF
2.2.4 - Configure OSPF mediante el comando network (Cont.)
2.2.5 - Syntax Checker - Configurar R2 y R3 mediante el comando network

## Slide 26: Redes OSPF punto a punto Configure OSPF mediante el comando ip ospf
Para configurar OSPF directamente en la interfaz, utilice el comando en modo de configuración ip ospf interface. La sintaxis es la siguiente:
Router(config-if)# ip ospf process-id area area-id
Elimine los comandos de red utilizando la forma no del comando. Luego vaya a cada interfaz y configure el comando ip ospf
R1(config)# router ospf 10
R1 (config-router) # no network 10.10.1.1 0.0.0.0 area 0
R1 (config-router) # no network 10.1.1.5 0.0.0.0 area 0
R1 (config-router) # no network 10.1.1.14 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)# interface GigabitEthernet 0/0/0
R1 (config-if) # ip ospf 10 área 0
R1(config-if)# interface GigabitEthernet 0/0/1
R1 (config-if) # ip ospf 10 área 0
R1(config-if)# interface Loopback 0
R1 (config-if) # ip ospf 10 área 0
R1(config-if)#
Notes: 2 - Configuración de OSPFv2 de área única
2.2 - Redes punto a punto OSPF
2.2.6 - Configure OSPF mediante el comando ip ospf
2.2.7 - Syntax Checker - Configure R2 y R3 usando el comando ip ospf

## Slide 27: Redes OSPF punto a punto Configurar interfaces pasivas
De manera predeterminada, los mensajes OSPF se reenvían por todas las interfaces con OSPF habilitado. Sin embargo, estos mensajes solo necesitan enviarse por las interfaces que se conectan a otros routers con OSPF habilitado.
El envío de mensajes innecesarios en una LAN afecta la red de tres maneras:
Uso ineficaz del ancho de banda -se consume el ancho de banda disponible con el transporte de mensajes innecesarios.
Uso ineficaz de los recurso: - Todos los dispositivos en la LAN deben procesar el mensaje y, finalmente, descartarlo.
Mayor riesgo de seguridad : sin configuraciones de seguridad OSPF adicionales, los mensajes OSPF se pueden interceptar con software de detección de paquetes. Las actualizaciones de routing se pueden modificar y enviar de regreso al router, lo que daña la tabla de routing con métricas falsas que direccionan erróneamente el tráfico.
Notes: 2 - Configuración de OSPFv2 de área única
2.2 - Redes punto a punto OSPF
2.2.8 - Interfaz pasiva

## Slide 28: Redes OSPF punto a punto Configure las interfaces pasivas
Utilice el comando passive-interface del modo de configuración del router para evitar la transmisión de mensajes de routing a través de una interfaz del router y permitir que se anuncie esa red a otros routers.
El comando show ip protocols se utiliza para verificar que la interfaz Gigabit Ethernet es pasiva.
Notes: 2 - Configuración de OSPFv2 de área única
2.2 - Redes punto a punto OSPF
2.2.9 - Configure las interfaces pasivas
2.2.10 - Syntax Checker - Configure las interfaces pasivas R2 y R3

## Slide 29: Redes OSPF punto a punto Redes OSPF Punto a PuntoOSPF
De forma predeterminada, los routers Cisco eligen DR y BDR en las interfaces Ethernet, incluso si solo hay otro dispositivo en el enlace. Puede verificarlo con el comando show ip ospf interface . El proceso de elección de DR/ BDR es innecesario ya que solo puede haber dos routers en la red punto a punto entre R1 y R2. Observe que en el resultado del router ha designado el tipo de red como Broadcast.
R1# show ip ospf interface GigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
Internet Address 10.1.1.5/30, Area 0, Attached via Interface Enable
Process ID 10, Router ID 1.1.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
Topology-MTID Cost Disabled Shutdown Topology Name
0 1 no no Base
Enabled by interface config, including secondary ip addresses
Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1
Designated Router (ID) 2.2.2.2, Interface address 10.1.1.6
Backup Designated router (ID) 1.1.1.1, Interface address 10.1.1.5
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
oob-resync timeout 40
Notes: 2 - Configuración de OSPFv2 de área única
2.2 - Redes punto a punto OSPF
2.2.11 - Redes punto a punto OSPF

## Slide 30: Redes OSPF punto a punto Redes OSPF punto a punto (Cont.)
Para cambiar esto a una red punto a punto, utilice el comando de configuración de interfaz ip ospf network point-to-point en todas las interfaces en las que desee deshabilitar el proceso de elección DR/BDR.
R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0/0
R1(config-if)# ip ospf network point-to-point
*Jun 6 00:44:05.208: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
*Jun 6 00:44:05.211: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R1(config-if)# end
R1# show ip ospf interface GigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
Internet Address 10.1.1.5/30, Area 0, Attached via Interface Enable
Process ID 10, Router ID 1.1.1.1, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 1
Topology-MTID Cost Disabled Shutdown Topology Name
Notes: 2 - Configuración de OSPFv2 de área única
2.2 - Redes punto a punto OSPF
2.2.11 - Redes punto a punto OSPF (Cont.)

## Slide 31: Redes OSPF punto a punto Loopbacks y Redes OSPF punto a punto
Utilice loopbacks para proporcionar interfaces adicionales para una variedad de propósitos. De forma predeterminada, las interfaces loopback se anuncian como rutas de host /32.
Para simular una LAN real, la interfaz de loopback se puede configurar como una red punto a punto para anunciar la red completa.
Lo que R2 ve cuando R1 anuncia la interfaz de loopback tal cual:
R2# show ip route | include 10.10.1
O 10.10.1.1/32 [110/2] via 10.1.1.5, 00:03:05, GigabitEthernet0/0/0
Cambio en la configuración en R1:
R1(config-if)# interface Loopback 0
R1(config-if)# ip ospf network point-to-point
Resultado en R2:
R2# show ip route | include 10.10.1
O 10.10.1.0/24 [110/2] via 10.1.1.5, 00:03:05, GigabitEthernet0/0/0
Notes: 2 - Configuración de OSPFv2 de área única
2.2 - Redes punto a punto OSPF
2.2.12 - Loopbacks y redes punto a punto

## Slide 32: Propagación de la ruta predeterminada
Notes: 2 - Configuración de OSPFv2 de área única
2.5 Propagación de la ruta predeterminada

## Slide 33: Propagación de una ruta predeterminada
Para propagar una ruta predeterminada, el router de borde (R2) debe configurarse con lo siguiente:
Una ruta estática predeterminada, mediante el comando
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [next-hop-address | exit-intf]
El comando de configuración del router default-information originate. Esto ordena al R2 que sea el origen de la información de la ruta predeterminada y que propague la ruta estática predeterminada en las actualizaciones OSPF.
En el ejemplo, R2 se configura con un loopback para simular una conexión a Internet. Se configura una ruta predeterminada y se propaga a todos los demás routers OSPF del dominio de enrutamiento.
  Nota: Al configurar rutas estáticas, se recomienda utilizar la dirección IP de salto siguiente. Sin embargo, al simular una conexión a Internet, no hay dirección IP de salto siguiente. Por lo tanto, usamos el argumento exit-intf .
R2 (config) # interface lo1
R2 (config-if) # ip address 64.100.0.1 255.255.255.252
R2(config-if)# exit
R2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 loopback 1
%Default route without gateway, if not a point-to-point interface, may impact performance
R2(config)# router ospf 10
R2(config-router)# default-information originate
R2(config-router)# end
R2#
Notes: 2 - Configuración de OSPFv2 de área única
2.5 Propagación de la ruta predeterminada
2.5.1 - Propagación de una ruta estática predeterminada en OSPFv2

## Slide 34: Propagación de una ruta predeterminada Verifique la ruta predeterminada propagada
Puede verificar la configuración de ruta predeterminada en R2 usando el comando show ip route También puede verificar que R1 y R3 hayan recibido una ruta predeterminada.
Observe que la fuente de ruta en R1 es O*E2, lo que significa que se aprendió utilizando OSPFv2. El asterisco indica que esa ruta es una buena candidata para la ruta predeterminada. La designación “E2” indica que se trata de una ruta externa. El significado de E1 y E2 está fuera del alcance de este módulo.
R2# show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0
S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Loopback1
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 3 masks
(output omitted)
R1# show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is 10.1.1.6 to network 0.0.0.0
O*E2 0.0.0/0 [110/1] via 10.1.1.6, 00:11:08, GigabitEthernet0/0/0
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 3 masks
(output omitted)
Notes: 2 - Configuración de OSPFv2 de área única
2.5 Propagación de la ruta predeterminada
2.5.2 - Verifique la ruta predeterminada propagada

## Slide 35: Verifique OSPFv2 de área única.
Notes: 2 - Configuración de OSPFv2 de área única
2.6 - Verifique OSPFv2 de área única.

## Slide 36: Verifique OSPFv2 de área única Verifique los vecinos de OSPF
Después de configurar OSPFv2 de área única, deberá verificar sus configuraciones. Los dos comandos siguientes son particularmente útiles para verificar el enrutamiento:
show ip interface brief - Esto verifica que las interfaces deseadas estén activas con el direccionamiento IP correcto.
show ip route- Esto verifica que la tabla de enrutamiento contiene todas las rutas esperadas.
Entre los comandos adicionales para determinar que OSPF funciona como se esperaba se incluyen los siguientes:
  show ip ospf neighbor
  show ip protocols
  show ip ospf
  show ip ospf interface
Notes: 2 - Configuración de OSPFv2 de área única
2.6 - Verifique OSPFv2 de área única.
2.6.1 - Verifique los vecinos OSPF

## Slide 37: Verifique OSPFv2 de área única Verifique los vecinos de OSPF (Cont.)
Utilice el comando show ip ospf neighbor para verificar que el router haya formado una adyacencia con los routers vecinos. Si no se muestra el router ID vecino o si este no se muestra en el estado FULL, los dos routers no formaron una adyacencia OSPFv2.
  Nota: Un router que no sea DR o BDR que tenga una relación de vecino con otro router que no sea DR o BDR mostrará una adyacencia bidireccional en lugar de completa.
El siguiente resultado del comando muestra la tabla vecina de R1.
R1# show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
3.3.3.3 0 FULL/ - 00:00:35 10.1.1.13 GigabitEthernet0/0/1
2.2.2.2 0 FULL/ - 00:00:31 10.1.1.6 GigabitEthernet0/0/0
R1#
Notes: 2 - Configuración de OSPFv2 de área única
2.6 - Verifique OSPFv2 de área única.
2.6.1 - Verifique los vecinos OSPF (cont.)

## Slide 38: Verifique OSPFv2 de área única Verifique los vecinos de OSPF (Cont.)
Dos routers pueden no formar una adyacencia OSPFv2 si ocurre lo siguiente:
Las máscaras de subred no coinciden, esto hace que los routers se encuentren en redes separadas.
Los temporizadores de tiempo de Hello y Dead del protocolo OSPFv2 no coinciden.
Los tipos de redes OSPFv2 no coinciden.
Falta un comando de red OSPFv2 o es incorrecto.
Notes: 2 - Configuración de OSPFv2 de área única
2.6 - Verifique OSPFv2 de área única.
2.6.1 - Verifique los vecinos OSPF (cont.)

## Slide 39: Verifique OSPFv2 de área única Verifique configuración del protocolo OSPF
El comando show ip protocols es una forma rápida de verificar información vital de configuración de OSPF, como se muestra en el ejemplo del comando.
Esto incluye:
El ID del proceso OSPFv2
El router ID
Las interfaces configuradas explícitamente para anunciar las rutas OSPF.
Los vecinos desde los que el router recibe actualizaciones.
La distancia administrativa predeterminada, que es 110 para OSPF.
R1# show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***
(output omitted)
Routing Protocol is "ospf 10"
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Router ID 1.1.1.1
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
Maximum path: 4
Routing for Networks:
Routing on Interfaces Configured Explicitly (Area 0):
Loopback0
GigabitEthernet0/0/1
GigabitEthernet0/0/0
Routing Information Sources:
Gateway Distance Last Update
3.3.3.3 110 00:09:30
2.2.2.2 110 00:09:58
Distance: (default is 110)
R1#
Notes: 2 - Configuración de OSPFv2 de área única
2.6 - Verifique OSPFv2 de área única.
2.6.2 - Verifique la configuración OSPF

## Slide 40: Verifique OSPFv2 de área única Verifique la información de proceso OSPF
El comando show ip ospf también se puede usar para examinar la ID del proceso OSPFv2 y el router ID, como se muestra en el siguiente resultado. Este comando muestra información de área OSPFv2 y la última vez que se ejecuto el algoritmo SPF.
R1# show ip ospf
Routing Process "ospf 10" with ID 1.1.1.1
Start time: 00:01:47.390, Time elapsed: 00:12:32.320
(output omitted)
Cisco NSF helper support enabled
Reference bandwidth unit is 10000 mbps
Area BACKBONE(0)
Number of interfaces in this area is 3
Area has no authentication
SPF algorithm last executed 00:11:31.231 ago
SPF algorithm executed 4 times
Area ranges are
Number of LSA 3. Checksum Sum 0x00E77E
Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of DCbitless LSA 0 Number of indication LSA 0
Number of DoNotAge LSA 0 Flood list length 0
R1#
Notes: 2 - Configuración de OSPFv2 de área única
2.6 - Verifique OSPFv2 de área única.
2.6.3 - Verifique la información del proceso del protocolo OSPF

## Slide 41: Verifique OSPFv2 de área única Verifique la configuración de la interfaz de OSPF
El comando show ip ospf interface proporciona una lista detallada de cada interfaz habilitada para OSPFv2. Especifique una interfaz para mostrar la configuración de esa interfaz. Este comando muestra el ID de proceso, el router ID local, el tipo de red, el costo OSPF, la información de DR y BDR en vínculos de acceso múltiple (no se muestra) y los vecinos adyacentes.
R1# show ip ospf interface GigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
Internet Address 10.1.1.5/30, Area 0, Attached via Interface Enable
Process ID 10, Router ID 1.1.1.1, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 10
<output omitted>
Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
Adjacent with neighbor 2.2.2.2
Suppress hello for 0 neighbor(s)
R1#
Notes: 2 - Configuración de OSPFv2 de área única
2.6 - Verifique OSPFv2 de área única.
2.6.4 - verifique la configuración de la interfaz OSPF

## Slide 42: Verifique OSPFv2 de área única Verifique la configuración de la interfaz de OSPF (Cont.)
Para obtener un resumen rápido de las interfaces habilitadas para OSPFv2, use el comando show ip ospf interface brief como se muestra en el resultado del comando. Este comando es útil para ver información importante, incluyendo:
  Las interfaces están participando en OSPF
  Redes que se anuncian (Dirección IP/Máscara)
  Costo de cada enlace
  Estado de la red
  Número de vecinos en cada enlace
R1# show ip ospf interface brief
Interface PID Area IP Address/Mask Cost State Nbrs F/C
Lo0 10 0 10.10.1.1/24 10 P2P 0/0
Gi0/0/1 10 0 10.1.1.14/30 30 P2P 1/1
Gi0/0/0 10 0 10.1.1.5/30 10 P2P 1/1
R1#
Notes: 2 - Configuración de OSPFv2 de área única
2.6 - Verifique OSPFv2 de área única.
2.6.4 - verifique la configuración de la interfaz OSPF (Cont.)
2.6.5 - Syntax Checker - Verificar OSPFv2 de área única